Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa zamówienia:

„Dostawa nowego pojazdu do odbioru i transportu odpadów zbieranych selektywnie,

na podwoziu czteroosiowym z żurawiem samochodowym załadowczym

o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 20 m3”.

Nazwa i kod CPV:  34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów

- Przedmiot dostawy.

Dostawa pojazdu  do zbierania odpadów zbieranych selektywnie.

  - Pojazd wraz  z zabudową (nadwoziem) oraz z systemem wagowym musi być wykonany z materiałów fabrycznie nowych.

  - Pojazd należy dostarczyć do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin w godzinach od 7.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego 
co najmniej na 3 dni robocze przed dostawą.

- Przeznaczenie.

  - Pojazd do odbioru odpadów, zabudowany nadwoziem szufladowym z płytą wypychającą posiadający uchwyty boczne (tzw. łapy do załadunku pojemników) oraz listwę grzebieniową.

  - Pojazd przystosowany do zbierania odpadów zbieranych selektywnie

- Charakterystyka techniczna zabudowy (nadwozia).

  - Fabrycznie nowe.

  - Nieeksploatowane.

  - Wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r.

  - Pojemność skrzyni ładunkowej: minimum 20 m3,

  - Ładowność pojazdu po skompletowaniu: minimum 12 Mg (+/-10%),

  - Parametry techniczne zabudowy (nadwozia).

  - Skrzynia ładunkowa.

- Zastosowane materiały do wykonania skrzyni ładunkowej:

        - Podłoga skrzyni ładunkowej: ze stali trudnościeralnej: minimum 4 mm, maksymalnie 
6 mm.

        - Boki i dach skrzyni ładunkowej: blacha stalowa minimum 3 mm, maksymalnie 4 mm.

- Sztywna konstrukcja stalowej skrzyni ładunkowej całkowicie spawanej i szczelnej:

- Skrzynia ładunkowa spawana spoiną ciągłą.

- Uszczelka na styku skrzyni ładunkowej i odwłoka.

- Drzwi rewizyjne na  ścianie skrzyni zabudowy (nadwozia).

  - Wanna zasypowa odwłoka:

- Pojemność wanny zasypowej: minimum 2,6 m3,

- Wykonana ze stali trudnościeralnej, odpornej na odkształcenia i ścieranie  o  grubości:

- Dno minimum 10 mm;

- Boki minimum 4 mm.

- Podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na bokach zabudowy (nadwozia).

Zamawiający dopuszcza podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na dachu.

- Krawędź załadowcza podajnika z możliwością obniżenia – załadunek worków - minimum
1 200 mm od podłoża, maksymalnie 1 300 mm od podłoża.

- Odwłok posiadający automatyczne blokowanie  i odblokowanie.

- Akustyczny sygnał ostrzegający przy otwieraniu i zamykaniu odwłoka.

- Zabezpieczenia przed pęknięciem przewodu, zapobiegające gwałtownemu opadnięciu odwłoka.

- Opuszczanie odwłoka  - obsługa z zewnątrz poprzez sterowanie dwuręczne.

- Kurtyny przeciwkurzowe.

  - Urządzenie wysypujące:

- Zabudowa (nadwozie) z urządzeniem zasypowym tylnym.

- Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników o pojemności od 80 litrów do 1100 litrów.

- Opróżnianie pojemników czterokołowych  za pomocą łap oraz na grzebieniu.

- Udźwig urządzenia wysypującego: minimum 700 kg, maksymalnie 900 kg.

- Otwieracz pokryw i odbijacz do pojemników.

- Sterowany pneumatycznie.

Zamawiający dopuszcza sterowanie hydraulicznie

- Całkowicie ocynkowany.

- Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.

- Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego.

- Dostosowane do współpracy z wagą dynamiczną.

- Współpracujące z systemem identyfikacji pojemników RFID wraz z systemem lokalizacji GPS marki ELTE albo XTRACK, które są wykorzystywane obecnie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Koszalinie.

- Akustyczny sygnał ostrzegający o cofaniu pojazdu oraz otwieraniu i zamykaniu odwłoka

  - Przesuwanie i zagęszczanie odpadów:

- W systemie liniowym  realizowane przez łopatę i szufladę ugniatającą.

- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej.

- Płyta wypychająca wykonuje ruch posuwisto zwrotny w trakcie ugniatania odpadu.

- Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz wanny zasypowej.

5)  Siłowniki płyty suwaka umieszczone wewnątrz odwłoka.

  - Stopień kompresji:

Sposób regulacji stopnia zgniotu Zamawiający dopuszcza alternatywnie pkt. 1) albo 2).

- Zgniot odpadów  (w zależności od rodzaju) minimum x 5, możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na minimum trzy mniejsze wartości (włącznik mechaniczny).

- Regulacja siły zgniotu od 0 do 100% - przełączenie w kabinie kierowcy na warianty surowców 
w zależności od zbieranej frakcji.

  - Sterowanie urządzeniami:

- Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy (nadwozia).

- Na stanowisku kierowcy znajduje się terminal obsługi.

- Przyciski na terminalu są wyposażone w lampkę kontrolną.

- Pulpity obsługowe  - sterowanie do obsługi zasypu – umieszczone po obu stronach tylnej części odwłoka zabudowy (nadwozia):

          - możliwość załączania prasy w cyklu automatycznym z obu stron zabudowy.

- System sterowania: podwójny system sterowania prasy zagęszczającej.

- Automatyczny i ręczny.

- Cykl sterowania automatycznego: pojedynczy albo ciągły.

- Cykl sterowania ręcznego: z możliwością niezależnego uruchomienia poszczególnych faz.

- Pulpit do obsługi zabudowy (nadwozia) zamontowany w kabinie kierowcy z funkcjami:

          - Włączenia zabudowy (nadwozia).

          - Włączenia lamp ostrzegawczych.

        - Włączenia oświetlenia roboczego.

        - Podnoszenia odwłoka.

        - Włączenia przesuwu płyty wypychającej.

- Wyłączniki bezpieczeństwa - powodujące natychmiastowe zatrzymanie wszystkich ruchów, wprowadzając maszynę w tzw. stan bezpieczny: minimum 2.

- Podnoszenie momentu obrotowego silnika po załączeniu przystawki bez konieczności załączania prasy.

  - Podesty dla ładowaczy:

- Odpowiadające aktualnym normom bezpieczeństwa PN-EN 1501-1:2011 lub równoważne.

- Dwie sztuki.

- Umieszczone po bokach tylnej części wanny zasypowej.

- Stopnie odchylane w górę ze zintegrowanym zabezpieczeniem w postaci czujnika obciążenia.

- Ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h przy jeździe do przodu z obciążonym stopniem.

- Zapobieganie jazdy do tyłu z obciążonym stopniem.

- Z czujnikami z informacją do kabiny kierowcy, że stopień jest zajęty.

- Poręcze, znajdujące się po bokach zbiornika, gwarantują pełne bezpieczeństwo ładowaczy podczas przejazdu między poszczególnymi punktami odbioru odpadów.

  - Układ centralnego smarowania zabudowy (nadwozia):

- Smarowanie wszystkich mechanizmów zabudowy (nadwozia) z automatycznego centralnego układu smarowania.

- Ilość punktów smarnych - wszystkie wymagające smarowania.

  - Oświetlenie:

- Oświetlenie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

- Światło białe: załączane przez obsługę umieszczone w tylnej górnej części odwłoka umożliwiające pracę w pogorszonych warunkach widoczności.

- Lampy robocze umieszczone po obu bokach zabudowy (nadwozia) - doświetlanie chodnika LED – minimum 2 sztuki.

- Światła obrysowe – LED.

- Światła obrysowe skrajne tylne – LED.

- Belka świetlna na dachu kabiny z napisem „PGK Koszalin”.

- Lampy ostrzegawcze o kolorze pomarańczowym, włączane automatycznie podczas pracy urządzenia zabudowy (nadwozia), zamontowane w górnej części zabudowy (nadwozia) minimum 2 sztuki:

- jedna od strony kabiny,

- druga od strony załadunku.

  - Szczelność skrzyni ładunkowej:

- Uszczelnienie na styku skrzyni ładunkowej i odwłoka uniemożliwiające wyciekanie gromadzących się płynów – odcieków.

- Możliwość gromadzenia płynów w odwłoku ładunkowym oraz ich kontrolowanego spuszczania zaworem kulowym.

- Zawór kulowy w przedniej części skrzyni ładunkowej w celu spuszczania nagromadzonych płynów – odcieków albo zintegrowany ze zbiornikiem na odcieki.

- Uszczelnienie płyty wypychającej.

- Zbiornik na odcieki o pojemności  minimum 150 litrów .

- Zawór odpływowy  z przodu zbiornika z kurkiem spustowym.

- Zawór odpływowy w wannie zasypowej, z kurkiem spustowym.

  - Kamera:

- Pokazująca pracę ładowaczy w promieniu minimum 5 m, maksymalnie 10 m.

- Współpracująca  z monitorem w kabinie kierowcy.

  - Kolorystyka:

Kolor zabudowy (nadwozia): pomarańczowy RAL 2000.

  - Wyposażenie dodatkowe:

- Gaśnica samochodowa – 1 sztuka.

- Uchwyt z zamontowaną łopatą i miotłą.

- Myjka do rąk na zewnątrz pojazdu – zbiornik  czystej wody z zaworem o pojemności minimum 10 litrów, a maksymalnie 15 litrów.

- Parametry techniczne podwozia.

- Fabrycznie nowe.

- Nieeksploatowane.

- Wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r.

- Wykonane dla ruchu prawostronnego.

- Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu: minimum 32 Mg, maksimum 36 Mg.

- Ładowność pojazdu po skompletowaniu: minimum 12 Mg (+/-10%).

- Dane techniczne jednostki transportowej.

  - Podwozie:

- Podwozie czteroosiowe: 8 x 2 (preferowana konfiguracja osi typu tridem),

- Promień zawracania tzw. krawężnikowy: maksymalnie 10 000 mm.

- Całkowita długość pojazdu wraz ze stopniami nie większa niż 11 000 mm.

  - Rozstaw osi:

- Rozstaw osi liczony od pierwszej osi skrętnej do osi napędowej: maksymalnie 5000 mm,

- Osie skrętne: pierwsza, druga i czwarta,

- Oś napędowa: trzecia,

- Czwarta oś: wleczona odciążana skrętna i podnoszona.

  - Nośność osi:

  - Osi przedniej: minimum 9 000 kg,

  - Osi tylnych łącznie: minimum 27 000 kg.

  - Zawieszenie osi:

        - Zawieszenie wszystkich osi: pneumatyczne,

        - Regulacja wysokości zawieszenia,

        - Stabilizator osi przedniej,

        - Stabilizator osi tylnej,

        - Regulacja pilotem wysokości zawieszenia.

  - Układ hamulcowy:

- Hamulce wszystkich osi:  tarczowe.

- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.

- Elektroniczny układ sterowania układem hamulcowym (elektroniczna regulacja zwiększenia ciśnienia w tłokach hamulcowych powodujących skrócenie drogi hamowania).

  - Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy  pojazdu podczas pokonywania zakrętu.

  - Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

  - Układy napędowy: Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej.

  - Układ kierowniczy: ze wspomaganiem.

  - Oświetlenie zewnętrzne:

  - Światła do jazdy dziennej LED.

  - Boczne  światła obrysowe LED.

  - Reflektory przednie wykonane w technologii LED.

  - Fabryczne reflektory dalekosiężne na podszybiu lub dachu pojazdu.

  - Instalacja elektryczna:

- Akumulatory: 24 V minimum 170 Ah  2 szt.

- Akustyczny sygnał cofania zamontowany z tyłu zabudowy (nadwozia).

  - Ogumienie:

  - Wielosezonowe.

  - Wszystkie tarcze kół stalowe dziesięciootworowe, do opon bezdętkowych.

  - Wszystkie koła z oponami bezdętkowymi R 22,5.

  - Kliny pod koła 2 sztuki.

  - Zbiornik paliwa; pojemność zbiornika: minimum 200 l,

  - Układ wydechowy; wyprowadzony do góry za kabiną lub skierowany w dół,

- Parametry techniczne silnika:

  - Silnik wysokoprężny,

  - Silnik spełniający normy emisji spalin; EURO VI.

  - Moc: minimum 240 kW,

  - Moment obrotowy minimum 1 700 Nm,

  - Wyciszona praca, poziom hałasu nie powinien przekraczać 87 db,

  - Filtr paliwa z podgrzewaczem

  - Hamulec silnikowy,

  - Układ chłodzenia do minimum 35oC temperatury panującej na zewnątrz,

  - Regeneracja (wypalanie) filtra DPF nie może mieć wpływu na możliwość załączenia przystawki żurawia i zabudowy

- Parametry techniczne skrzyni biegów:

  - Automatyczna albo zautomatyzowana (bez pedału sprzęgła).

  - Skrzynia biegów: minimum 12 biegowa

  - Przystawka odbioru mocy: odsilnikowa niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy (nadwozia).

  - Sygnał dźwiękowy dla włączonego wstecznego biegu.

- Parametry techniczne kabiny:

  - Kabina:

- Dzienna (wolna przestrzeń za siedzeniami min. 25 cm).

- Trzyosobowa.

- Odchylana do przodu.

- Zawieszenie kabiny mechaniczne albo pneumatyczne.

- Zderzak przedni metalowy, wykonanie jak dla pojazdu budowlanego.

  - Kierownica:

- Z lewej strony.

- Koło kierownicy z regulowanym pochyleniem.

- Wielofunkcyjna kierownica.

  - Tablica wskaźników: Standardowa z opisem w języku polskim.

  - Tachograf:

- Tachograf cyfrowy, inteligentny, drugiej generacji.

- Fabryczna kalibracja tachografu.

  - Siedzenia i tapicerka:

- Komfortowe zawieszenie siedzenia kierowcy:

a) Układ tłumienia wstrząsów.

b) Regulacja obciążenia i położenia.

c) Z zawieszeniem pneumatycznym.

- Niezależna siedzenia dla dwóch pasażerów.

- Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i dwa dla pasażerów.

- Obicie drzwi zmywalne.

- Dywaniki gumowe - komplet.

- Pokrowce ochronne na fotele.

  - Instalacja elektryczna:

- Gniazdo 24V/15A.

- Gniazdo 12V/15A.

- Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera.

- Dodatkowe lampy robocze po obu bokach zabudowy (nadwozia).

  - Centralny zamek:

- Drzwi kabiny zamykane z pilota w czasie pracy pojazdu - umożliwiającego zabezpieczenie 
przed dostaniem się osób niepowołanych w czasie pracy pojazdu.

- Dwa komplety kluczyków z pilotami uruchamiającymi centralny zamek.

  - Szyby:

- Szyba przednia: ze szkła zespolonego.

- Elektryczny podnośnik szyby kierowcy i pasażera.

- Elektryczny mechanizm wycieraczek.

- Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna.

  - Lusterka:

- Lusterka wsteczne:

        - Ogrzewane,

        - Elektrycznie regulowane.

    - Lusterko szerokokątne prawe i lewe ogrzewane.

    - Lusterko krawężnikowe prawe.

    - Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” zgodnie z wymaganiami UE.

    - Ramiona lusterek: 2 500 mm -  2 600 mm.

  - Kolorystyka: Kolor kabiny: biały RAL 9003.

  - Wyposażenie dodatkowe;

  - Fabryczny radioodbiornik  z zestawem głośnomówiącym.

  - Antena radioodbiornika.

  - Radio CB.

  - Schowek na dokumenty formatu A-4.

  - Apteczka.

  - Trójkąt ostrzegawczy.

  - Gaśnica samochodowa w kabinie pojazdu – 1 sztuka.

  - Klucz do odkręcania kół.

- Klimatyzacja fabryczna.

- Immobilizer.

- Komputer pokładowy.

- Inne wymagania:

  - Boczne osłony przeciw najazdowe.

  - Sygnał dźwiękowy pneumatyczny.

  - Tablica VIN z numerami podwozia.

  - Osuszacz powietrza podgrzewany.

  - Wszystkie koła osi zabezpieczone fartuchami przeciw błotnymi – chlapaczami.

- Charakterystyka techniczna żurawia samochodowego:

  - Fabrycznie nowy.

  - Rok produkcji: 2024 roku.

  - Żuraw zamontowany: za kabiną przed skrzynią ładunkową nadwozia;

  - Parametry pracy żurawia:

  - Moment obrotowy brutto; minimum 28 kNm,

  - Wysięg maksymalny: minimum 10,4 m,

  - Udźwig przy maksymalnym rozłożeniu żurawia: minimum 1 500 kg,

  - Minimalny udźwig; 16,8 tm,

  - Minimalny kąt obrotu żurawia: 415 stopni,

  - Prędkość obrotu żurawia; minimum  15 stopni na sekundę.

  - Podnoszenie momentu obrotowego silnika podczas pracy żurawia.

  - Dodatkowa alternatywna pozycja transportowa żurawia na dachu zabudowy.

  - Parametry techniczne żurawia:

  - Podstawa kolumny żurawia odlewana z mocowaniem żurawia do ramy za pomocą mostka trójpunktowego redukującego naprężenia przenoszone na ramę pojazdu,

  - Trzy ramiona wysuwane hydraulicznie,

  - Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne do obsługi dodatkowego osprzętu żurawia zakończone szybkozłączami,

  - Mechanizm obrotu pracujący: w kąpieli olejowej,

  - Obrót kolumny żurawia realizowany: za pomocą siłownika hydraulicznego i listwy zębatej,

  - Belki nóg podporowych: wypierane hydraulicznie, skierowane w dół,

  - Nogi żurawia stałe: wypierane  hydraulicznie wyposażone w uchylne talerzyki,

  - Sterowanie belką nóg podporowych oraz nogami podporowymi realizowane: ze skrzynki sterowniczej umieszczonej z prawej i lewej strony żurawia oraz z pilota sterowania radiowego,

  - Liniowy system dopasowujący udźwig żurawia względem aktualnego stopnia rozstawienia nóg podporowych: umożliwiający również wysunięcie belki nóg podporowych tylko z jednej strony pojazdu i niepowodujący utraty stateczności,

  - Fabryczny system tłumienia drgań w poziomie i pionie w fazie obrotu, który przeciwdziała rozkołysaniu ładunku,

  - Otwieracz do dzwonów,

  - Atestowane zawiesie Gunnebo do podnoszenia dzwonów,

  - Zamki hydrauliczne żurawia i nóg podporowych.

  - Układ hydrauliczny:

  - Zbiornik oleju dostosowany do typu żurawia,

  - Chłodnica oleju.

  - Oświetlenie:

  - Oświetlenie ostrzegawcze zamontowane: na nogach podporowych żurawia informujące o stopniu obciążenia żurawia,

  - System świetlny i dźwiękowy w kabinie informujący o nieprawidłowym złożeniu żurawia lub nóg podporowych do pozycji transportowej,

  - Lampa robocza zamontowana na ramieniu żurawia umożliwiająca pracę w warunkach ograniczonej widoczności uruchamiana z pilota sterowania,

  - Elektroniczne ograniczenie udźwigu żurawia w położeniu nad kabiną.

  - Sterowanie urządzeniami:

  - Sterowanie żurawiem: bezprzewodowe,

  - Pilot bezprzewodowy wyposażony w informację:

- o stanie naładowania baterii,

- wyłącznik awaryjny,

- dodatkowa bateria wraz z ładowarką,

  - Automatyczne rozkładanie żurawia z pozycji transportowej do pozycji roboczej oraz składanie żurawia z pozycji roboczej do pozycji transportowej za pomocą ruchu jedną dźwignią,

  - Zewnętrzny ciekłokrystaliczny wyświetlacz; pokazuje na ekranie:

    - kody błędów,

    - liczbę godzin pracy żurawia i zaworu spustowego,

    - liczbę wykonanych podniesień,

    - liczbę godzin pracy do kolejnego przeglądu,

    - sześć stref stateczności pojazdu.

  - Układ centralnego smarowania:

  - Smarowanie wszystkich mechanizmów żurawia samochodowego: z automatycznego centralnego układu smarowania GROENEVELDE lub równoważnego tj. spełniającego następujące wymagania; układ musi zapewnić jednoczesne smarowanie wszystkich wymaganych punktów smarnych nadwozia  samochodowego,

  - Ilość punktów smarnych: wszystkie wymagające smarowania,

  - Kolorystyka: kolor żurawia: czarny RAL 9005.

  - Dostosowany do współpracy z wagą dynamiczną.

  - Wymagany minimalny resurs żurawia minimum 200 000 cykli lub 10 lat.

- System wagowy nadwozia.

  - Fabrycznie nowy.

  - Nieeksploatowany.

  - Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r.

  - Charakterystyka techniczna wagi:

  - System wagowy musi być systemem dynamicznym, tzn. rejestrować ciężar ważonych odpadów bez konieczności zatrzymywania urządzeń załadowczych

  - Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez urządzenia załadowcze zamontowane na śmieciarce.

  - System wagowy ma niezależnie wyznaczać (mierzyć) tarę pojemników dla każdego cyklu załadunku.

  - Dokładność pomiaru systemu wagowego:

Nie powinna być gorsza niż:

- Przy załadunku pojemników o wadze brutto do 150 kg wymaga się parametrów działka legalizacyjna i odczytowa e=d≤1kg (nie większa niż).

- Przy załadunku pojemników o wadze brutto do 500 kg wymaga się parametrów działka legalizacyjna i odczytowa e=d≤5kg (nie większa niż).

  - Wymaga się przełączania działki legalizacyjnej i zakresu max w sposób automatyczny, w zależności od sposobu wykorzystywania mechanizmu załadunkowego śmieciarki.

  - System wagowy musi udostępniać dane z wykonanych pomiarów do systemu transmisji danych w standardzie CleANOpen.

  - Kompatybilny z systemem ELTE GPS system lokalizacji satelitarnej, identyfikacji pojemników RFiD pracujących na częstotliwości 125 kHz zamontowanych w fabrycznych gniazdach pojemników dwukołowych oraz nitowanych do powierzchni czołowych pojemników czterokołowych, a także dynamicznego ważenia załadowywanych odpadów z terminalem PDA wewnątrz kabiny kierowcy.

- Gwarancja i rękojmia za wady.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady:

  - Dla zabudowy (nadwozia) wynosi: co najmniej 24 miesiące ale nie więcej niż 60 miesięcy.

  - Dla podwozia wynosi: co najmniej 24 miesiące ale nie więcej niż 60 miesięcy.

  - Dla żurawia samochodowego wynosi: co najmniej 24 miesiące ale niż 60 miesięcy.

  - Dla systemu wagowego wynosi: co najmniej 12 miesiące ale nie więcej niż 48 miesięcy.

  - Okres gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uwaga! Oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady stanowi kryterium oceny oferty.

- Wymagania serwisowe.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

  - Bezpłatne serwisowanie obejmuje:

  - Koszty wszystkich zużytych materiałów.

  - Koszty robocizny wykonywanych w ramach planowanych przeglądów technicznych 
i obsługi gwarancyjnej.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd serwisu do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady w przypadku wykonywania przeglądów technicznych i obsługi gwarancyjnej przedmiotu zamówienia.

  - Koszty dojazdu do autoryzowanego serwisu zabudowy (nadwozia) w ramach wykonania ,,dużego przeglądu” ponosi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.

  - W przypadku przeglądów technicznych podwozia, Zamawiający dopuszcza w okresie gwarancji i rękojmi za wady dojazd do autoryzowanego serwisu podwozia maksymalnie oddalonego od siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin do 140 km, na własny koszt i we własnym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnego przeglądu w okresie gwarancji 
i rękojmi za wady wynikającego z „Ogólnych Warunków Gwarancji i Serwisu Producenta” (OWGiSP) wraz z wymianą oleju w silniku.

  - Weryfikacja ewentualnych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej obsługi lub błędów obsługujących w momencie wykonywania przeglądu zgodnie z OWGiSP.

  - W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na podstawie pisemnego zgłoszenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 
75-724 Koszalin konieczności wykonania przeglądów w terminach określonych  w OWGiSP (książka przeglądów serwisowych) przekazanych przy dostawie pojazdu:

  - Przeglądów gwarancyjnych zabudowy (nadwozia) w tym:

    - Co pół roku: „mały przegląd” z wymianą filtrów oleju w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.

    - Co rok: „duży przegląd” z wymianą filtrów oleju oraz wymianą oleju hydraulicznego 
w autoryzowanym serwisie zabudowy (nadwozia).

  - Minimum raz w roku przeglądów gwarancyjnych podwozia, w tym: Związanych z przeglądem serwisowym silnika.

  - Minimum raz w roku przeglądów gwarancyjnych żurawia z wymianą oleju i filtrów w siedzibie Zamawiającego.

  - Minimum raz w roku przeglądu gwarancyjnego systemu wagowego lub z częstotliwością wynikającą z DTR,

  - Stroną odpowiedzialną za wykonanie przeglądu gwarancyjnego w określonych terminach jest Wykonawca.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin instruktażu odnośnie prawidłowej obsługi dostarczonego pojazdu.

  - Zamawiający wymaga bezpłatnej transmisji danych oraz dostępu do systemu lokalizacji GPS 
oraz monitoringu wizyjnego przez cały okres obowiązującej gwarancji i rękojmi za wady.

- Naprawy gwarancyjne.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi
za wady.

  - Bezpłatne naprawy obejmują:

  - Koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych.

  - Koszty robocizny oraz naprawy bieżące, które nie wynikły z winy użytkownika przedmiotu zamówienia, tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 
75-724 Koszalin

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd serwisu do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady w przypadku naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia. W przypadku napraw gwarancyjnych podwozia, Zamawiający dopuszcza w okresie gwarancji i rękojmi za wady dojazd do autoryzowanego serwisu podwozia maksymalnie oddalonego od siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin do 10 km, na własny koszt i we własnym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji i rękojmi za wady do usunięcia wady pojazdu. 
O wadzie pojazdu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Koszalina zawiadamia Wykonawcę pisemnie, pocztą elektroniczną. Usunięcie wady musi być stwierdzone protokolarnie.

  - Wykonawca ponosi koszty transportu wadliwego pojazdu.

  - Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę części na nowe: 3 naprawy.

  - Wykonawca jest zobowiązany:

  - Do przyjazdu serwisu naprawczego do usunięcia wady pojazdu  w czasie do 48 godzin* licząc od daty wysłania zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

* od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku  zgłoszenia reklamacji,

  - Do złożenia oświadczenia o uznaniu istnienia wady pojazdu albo braku uznania istnienia wady pojazdu maksymalnie w terminie do 4 dni* , licząc od daty wysłania zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

* od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku  przyjazdu serwisu.

  - Do użycia do usunięcia wady pojazdu lub jego naprawy oryginalnych części zamiennych.

  - Do nieodpłatnego dostarczenia w przypadku awarii powyżej 10 dni kalendarzowych 
w okresie gwarancji i rękojmi za wady, licząc od daty wysłania zgłoszenia przez upoważnionego  przedstawiciela Zamawiającego, do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
ul. Komunalna 5, pojazdu zastępczego o parametrach technicznych:

- Pojemność skrzyni ładunkowej: minimum 21 m3,

- Ładowność pojazdu po skompletowaniu: minimum 10,0 Mg (+/-10%).

- Zamawiający dopuszcza pojazd; trzyosiowy,

- Zamawiający dopuszcza pojazd; bez żurawia.

  - W przypadku gdy naprawa pojazdu będzie wykonywana poza siedzibą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, Wykonawca ponosi koszty dojazdu do i z miejsca wykonania naprawy.

  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin 
za koszty dojazdu obciąży Wykonawcę stawką: 4,50 złotych netto za każdy kilometr.

  - Wymagana odległość do serwisu gwarancyjnego zabudowy (nadwozia), maksymalnie 
do 250 km od siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 
75-724 Koszalin.

  - Wymagana odległość do serwisu gwarancyjnego podwozia maksymalnie do 140 km,
od siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 
75-724 Koszalin.

  - Wymagana odległość do serwisu gwarancyjnego żurawia samochodowego maksymalnie do 300 km, od siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 
75-724 Koszalin.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego pojazdu: w terminie do 24 tygodni od dnia zawarcia umowy.

  - Uwaga! Oferowany termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty.

- Podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy PZP;

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP.

- Warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone w  art. 112 ust. 2 pkt. 4  ustawy PZP, dotyczące zdolności technicznej 
lub zawodowej:

  - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 900 000,00 złotych brutto, polegającą na dostawie nowego pojazdu do odbioru i transportu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu trzyosiowy z żurawiem samochodowym załadowczym o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 18m3.

- Podmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane , a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

- Przedmiotowe środki dowodowe

  - Przedmiotowy środek dowodowy stanowi informacja o oferowanym przedmiocie zamówienia (pojazd do zbierania odpadów).

  - Wykonawca wraz z „Formularzem ofertowym” przedłoży wypełniony załącznik nr 1 – „Informacja o oferowanym produkcie”.

  - W przypadku nie złożenia załącznika nr 1 – „Informacja o oferowanym produkcie” Zamawiający przewiduje złożenia lub uzupełnienia tego dokumentu w wyznaczonym terminie.

- Dokumenty.

  - Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy przedłoży następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

  - Świadectwo zgodności WE na pojazd niekompletny.

  - Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów dla pojazdu niekompletnego.

  - Świadectwo zgodności WE na pojazd skompletowany.

  - Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów dla pojazdu niekompletnego dla pojazdu skompletowanego.

  - Świadectwo legalizacji wagi lub Ocena zgodności.

  - Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego wraz z decyzją wydaną przez UDT (żuraw musi być zarejestrowany w UDT na PGK w momencie przekazania pojazdu).

  - Deklaracja zgodności zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.:

    - dla pojazdu,

    - dla żurawia,

    - dla systemu wagowego (Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatu w ciągu 7 dni od dokonania legalizacji systemu wagowego).

  - Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację obejmującą:

  - Instrukcje użytkowania obsługi:

    - Zabudowy (nadwozia) i dodatkowego wyposażenia.

    - Pojazdu – jednostki transportowej.

    - Systemu wagowego.

    - Żurawia samochodowego.

    - Obsługi urządzeń dodatkowo zamontowanych w pojeździe.

  - Karty gwarancyjne.

  - Książkę przeglądów serwisowych (OWGiSP).

Zamawiający dopuszcza brak książki serwisowej podwozia, w przypadku gdy przeglądy 
będą zapisywane w centralnym systemie serwisowym.

  - Wykaz czynności obsługowych: w ramach planowanych przeglądów technicznych 
oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych.

  - Katalog części: zabudowy:

- Zabudowy (nadwozia) i dodatkowego wyposażenia.

- Pojazdu – jednostki transportowej.

- Systemu wagowego.

- Żurawia samochodowego.

- Wymagania dotyczące wadium.

      - Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł.

      - Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek:

PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726.

Z dopiskiem: „Dostawa nowego pojazdu do odbioru i transportu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu czteroosiowym z żurawiem samochodowym załadowczym o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 20 m3”.

      - Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Kwota zabezpieczenia wynosi 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być przekazane 
na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726.

Z dopiskiem: „Dostawa nowego pojazdu do odbioru i transportu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu czteroosiowym z żurawiem samochodowym załadowczym o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 20 m3”.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania umowy.

- Kwota należytego zabezpieczenia umowy może zostać zaliczona na poczet kar umownych 
lub wyrządzonych szkód z powodu wad wykonania dostawy, jeśli zaistnieją przesłanki jej zatrzymania określone w umowie.

- Cel zabezpieczenia oraz zasady jego wnoszenia, przechowywania, zmiany formy oraz zwrotu określają art. 449 – 453 ustawy.

- Warunki płatności;

  - Płatność w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Kryteria i ocena kryteriów.

| Lp. | Kryterium: | Waga [punkty] |
| --- | --- | --- |
|  | Cena całego zamówienia | 55 |
|  | Termin dostawy; | 10 |
|  | Okres gwarancji na nadwozie | 10 |
|  | Okres gwarancji na podwozie | 10 |
|  | Okres gwarancji na żuraw samochodowy | 10 |
|  | Okres gwarancji na system wagowy | 5 |
| Razem ilość punktów: | 100 |

  - Kryterium cena całego zamówienia (CCZ) – waga 55 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze kierować się będzie kryterium najniższej ceny.

  - Kryterium cena całego zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

  - Ocena kryterium cena całego zamówienia obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

-------------------------------------------------------- x 55 = ilość uzyskanych punktów.

Cena brutto badanej oferty

- Kryterium „termin dostawy” (TD).– waga 10 punktów.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta 
za kryterium "Termin dostawy" wynosi 10 punktów.

  - Kryterium „Termin dostawy’” będzie rozpatrywane na podstawie terminu dostawy przedmiotu zamówienia określonego w tygodniach, podanych przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

  - Maksymalny „Termin dostawy’” może wynieść 24 tygodnie.

  - Ocena kryterium terminu dostawy obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Najkrótszy termin dostawy z ocenianych ofert.

-----------------------------------------------------------------------x 10  = ilość uzyskanych punktów.

Termin dostawy badanej oferty

  - Kryterium okres gwarancji na nadwozie (OGN) – waga 10 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze, kierować się będzie najdłuższym okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

  - W przypadku gdy Wykonawca wpisze w treści oferty okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający uzna tą ofertę jako niezgodną z treścią SWZ i zostanie ona przez Zamawiającego odrzucona.

  - Ocena kryterium okres gwarancji na podwozie obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Okres gwarancji badanej oferty

----------------------------------------------------------------x 10  = ilość uzyskanych punktów.

Najdłuższy okres gwarancji z ocenianych ofert.

  - Kryterium okres gwarancji na podwozie (OGP) – waga 10 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze, kierować się będzie najdłuższym okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

  - W przypadku gdy Wykonawca wpisze w treści oferty okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający uzna tą ofertę jako niezgodną z treścią SWZ 
i zostanie ona przez Zamawiającego odrzucona.

  - Ocena kryterium okres gwarancji na podwozie obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Okres gwarancji badanej oferty

----------------------------------------------------------------x 10  = ilość uzyskanych punktów.

Najdłuższy okres gwarancji z ocenianych ofert

  - Kryterium okres gwarancji na żuraw samochodowy (OGŻ) – waga 10 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze, kierować się będzie najdłuższym okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

  - W przypadku gdy Wykonawca wpisze w treści oferty okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający uzna tą ofertę jako niezgodną z treścią SWZ 
i zostanie ona przez Zamawiającego odrzucona.

  - Ocena kryterium okres gwarancji na podwozie obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Okres gwarancji badanej oferty

----------------------------------------------------------------x 10  = ilość uzyskanych punktów.

Najdłuższy okres gwarancji z ocenianych ofert

  - Kryterium okres gwarancji na system wagowy (OGW) – waga 5 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze, kierować się będzie najdłuższym okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

  - W przypadku gdy Wykonawca wpisze w treści oferty okres gwarancji krótszy niż 12 miesiące lub dłuższy niż 48 miesięcy, Zamawiający uzna tą ofertę jako niezgodną z treścią SWZ 
i zostanie ona przez Zamawiającego odrzucona.

  - Ocena kryterium okres gwarancji na system wagowy obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Okres gwarancji badanej oferty

--------------------------------------------------------  x 5  = ilość uzyskanych punktów.

Najdłuższy okres gwarancji z ocenianych ofert

  - Podsumowanie kryteriów.

  - Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która w sumie uzyska największą ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

LP = CCZ + TD + OGN + OGP + OGŻ + OGW

Gdzie:

LP	– liczba punktów łącznie.

CCZ	– liczba punktów w kryterium „cena całego zamówienia”

TD 	- liczba punktów w kryterium „termin dostawy”

OGN	– liczba punktów w kryterium „okres gwarancji na nadwozie”

OGP	– liczba punktów w kryterium „okres gwarancji na podwozie”

OGŻ   - liczba punktów w kryterium „okres gwarancji na żuraw samochodowy”

OGW– liczba punktów w kryterium „okres gwarancji na system wagowy”

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, 
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych (art. 248 ust. 1 ustawy). Wykonawca, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 251 ustawy).

Podpis członków komisji;

      - Dariusz Papka			-   ……………………………………………..

      - Jacek Kot			-   ……………………………………………..

      - Mariusz Grab			-   ……………………………………………..

      - Adam Łodziewski		-   ……………………………………………..

      - Jacek Gibowski			-   ……………………………………………..

      - Grzegorz Andrusieczko	-   ……………………………………………..