Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w miejscowości Poryte-Jabłoń

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie rozbudowy, przebudowy i remontu budynku gminnej świetlicy wiejskiej na działce o nr ew. 348/1, położonej w miejscowości Poryte-Jabłoń, tj. sporządzenie projektu budowlanego, wykonawczego, technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenie robót, wykonanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz kosztorysów i przedmiarów robót budowlanych.

- Zamówienie obejmuje:

- Inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania,

- Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy – jeżeli będzie dotyczyło,

- Uzyskanie i opracowanie niezbędnych map do celów projektowych,

- Ocenę stanu technicznego budynku w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania,

- Koncepcję projektową w zakresie objętym zadaniem tj. w zakresie rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy,

- wizualizacja 3D budynku z zewnątrz,

- projekt budowlany,wykonawczy i techniczny rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy,

- uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień itp.,

- dokonanie zgłoszenia i/lub uzyskanie pozwolenia na budowę,

- dokumentacja powinna zawierać, minimum:

- architektura

- konstrukcja

- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, projekt zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe

- technologia i projekt kotłowni – pompy ciepła

- instalacje centralnego ogrzewaia

- kompletne wyposażenie w sprzęt i meble całego obiektu

- remont instalacji elektrycznych wewnętrznych

- przedmiary robót (z podziałem na poszczególne branże)

- kosztorysy inwestorskie

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (z podziałem na poszczególne branże)

- informacjia dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wizualizacja komputerowa 3D budynku z zewnętrz

- inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

- Zagospodarowanie terenu

Teren wokół świetlicy nie jest zagospodarowany. Należy przewidzieć:

- Ogrodzenie częściowe działki;

- Place utwardzone, parkingi;

- Mała architekturę: ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery;

- Nasadzenia;

- Altana – do rozważenia;

- Oświetlenie zewnętrzne.

- Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury i konstrukcji

- Budynek świetlicy wiejskiej formą i rozwiązaniami powinien nawiązywać do architektury lokalnej;

- Przebudowa ścian wewnątrz świetlicy. Zaprojektowanie sanitariatów na parterze i ewentualnie na poddaszu;

- Rozbudowa budynku o wiatrołap z tyłu budynku w miejscu wcześniej zamurowanego wejścia zewnętrznego;

- Budowa schodów zewnętrznych z kostki oraz pochylni dla niepełnosprawnych;

- Przebudowa isniejących schodów zewnętrznych;

- Zaprojektowanie dachów zewnętrznych nad wejściami do budynku;

- Ocieplenie budynku wraz z elewacją;

- Wymiana pokrycia dachu wraz z ewnetualną wymianą więźby dachowej;

- Izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych/piwnicznych, posadzek;

- Stolarka okienna – do wymiany;

- Stolarka drzwiona – do wymiany;

- Budynek ma być przystosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami;

- Wymiana wszystkich posadzek wraz z podłożami i izolacjami;

- Naprawa tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach wraz z wykonaniem gładzi i robót malarskich;

- Remont piwnicy: wykonanie posadzek, tynków na ścianach i sufitach wraz z malowaniem;

- Remont klatki schodowej prowadzącej do piwnicy;

- Remont klatki schodowej na poddasze wraz z zaprojektowaniem poręczy;

- Sufity podwieszane, systemowe;

- Istniejący piec do rozbiórki;

- Zaprojektowanie wyposażenia kuchni; meble ze stali nierdzewnej;

- Projektowane ściany w sanitariatach wykonać w technologi lekkiej z płyt gipsowo- kartonowych;

- Zbiornik na ścieki sanitarne.

- Wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji

- W toaletach, pomieszczeniu socjalnym i pomieszczeniu świetlicy ma być zapewniona wentylacja mechaniczna;

- Instalacja elektryczna doprowadzona do każdego pomieszczenia;

- Oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu mają być rozmieszczone gniazdka wtykowe wg potrzeb. Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w kanałach lub rurach osłonowych.

- Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia;

- Instalacja oświetlenia awaryjnego;

- Instalacja odgromowa;

- Instalacja wodociągowa;

- Instalacja kanalizacyjna; ścieki z budynku odprowadzane będą do projektowanego szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne;

- Klimatyzacja istniejąca; rozważenie rozbudowy instalacji;

- Dodatkowe należy zaprojektować: monitoring obiektu, instalację alarmową;

- Ogrzewanie budynku za pomocą pomp ciepla; wydzielenie pomieszczenia kotłowni;

- Instalacja fotowoltaiczna.

UWAGA:

WYMIENIONE WYMAGANIA SĄ JEDYNIE MINIMALNYMI WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

NA ETAPIE KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM ZAKRES ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU ŚWIETLICY MOŻE ULEC ZMIANIE

- Część informacyjna

- Zamawiający nie dysponuje decyzją o warunkach zabudowy. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wniosku o warunki zabudowy i przedstawienia go Zamawiającemu – jeżeli będzie dotyczyło;

- Zamawiający oświadcza, że budynek świetlicy wiejskiej stanowi własność gminy;

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) i innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- W przypadku braku możliwości zaprojektowania przebudowy budynku zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) należy uzyskać stosowne odstępstwo od wymagań przepisów w tym zakresie w trybie przewidzianym w § 2 ww. rozporządzenia MI;

- Ponadto, zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).