DOTYCZY ZADANIA NR 4

|  | Podać |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia |  |
| Typ urządzenia |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |

| Lp. | Konfiguracja aparatu do fakoemulsyfikacji | Ilość | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki | 1 |  |
| 2. | Sterownik nożny, bezprzewodowy | 1 |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |  |
| 4. | Pilot zdalnego sterowania (bezprzewodowy) | 1 |  |
| 5. | Pokrowiec na aparat | 1 |  |
| 6. | Czytelny dotykowy ekran (min. 15 cali) sterujący i wyświetlający parametry pracy aparatu | 1 |  |
| 7. | Głowice do fakoemulsyfikacji | 11 |  |
| 8. | Zestaw do witrektomii przedniej (jednorazowy) | 10 |  |
| 9. | Pęseta do diatermii wielokrotnego użytku | 2 |  |
| 10. | Przewód do diatermii wielokrotnego użytku | 2 |  |
| 11. | Końcówki I/A bimanualne wielokrotnego użytku do portów bocznych 1,2mm, końcówka z nasypem (zestaw 2 sztuki) | 10 |  |
| 12. | Metalowy kluczyk do odkręcania tipów | 1 |  |

| I. | PARAMETRY/CECHA | Wartość wymagana | TAK/NIE Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Certyfikaty CE (świadectwo) podać | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi-oryginalna producenta oraz broszura potwierdzająca parametry- oryginalna producenta | TAK |  |
|  | System rok produkcji: 2019 | TAK |  |
| Wymagania ogólne: Fakoemulsyfikator |
|  | Port USB | TAK |  |
|  | Zasilanie 220-240V/50-60Hz | TAK |  |
|  | Klasa ochronności I | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania kół podstawy jezdnej aparatu | TAK |  |
|  | Menu obsługi aparatu w języku polskim | TAK |  |
|  | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
|  | Witrektomia przednia zintegrowana z aparatem | TAK |  |
|  | Diatermia zintegrowana z aparatem | TAK |  |
|  | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
|  | Zintegrowany statyw kroplówki z podstawą jezdną aparatu | TAK |  |
|  | Sterowanie wysokości statywu kroplówki - z ekranu i pilotem | TAK |  |
|  | Programowanie wysokości statywu kroplówki dla każdego etapu zabiegu | TAK |  |
|  | Praca w trybie I/A coaxialnym oraz bimanualnym | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie fako coaxialnym przy cięciach: 2.8mm, 2.2mm, 1.8 mm oraz bimanualnym 1,5mm | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy sterownik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK |  |
|  | Kompresor wbudowany w konsole aparatu - bez konieczności korzystania z zewnętrznego źródła powietrza. | TAK |  |
|  | Sensor poziomu płynu w kasecie - sygnalizowany dźwiękowo i wizualnie na ekranie | TAK |  |
|  | Jednorazowe, sztywne kasety na płyn biologiczny o pojemności min. 300ml | TAK |  |
|  | Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| Irygacja - aspiracja: bimanualna, wielokrotnego użytku |
|  | Pompa odśrodkowa wbudowana w konsolę aparatu | TAK |  |
|  | Regulacja szybkości narastania podciśnienia | TAK |  |
|  | Zakres regulacji parametrów podciśnienia minimum 0-600 mmHg | TAK |  |
|  | Przepływ zwrotny podczas I/A - reflux sterowany za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
| Fakoemulsyfikacja |
|  | Nominalna częstotliwość pracy głowicy przy pracy wzdłużnej tipa poniżej 29,0 kHz | TAK |  |
|  | Zakres mocy 0-35 Watt | TAK |  |
|  | Głowica do fakoemulsyfikacji z minimum 6 kryształowym elementem piezoelektrycznym | TAK |  |
|  | System stabilizacji komory przedniej | TAK |  |
|  | Praca w trybie pulsacyjnym "pulse" | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie "burst" z kontrolą czasu trwania i stałą mocą ultradźwięków | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie "multiple burst"- bursty wielosekwencyjne, z kontrolą czasu trwania i cyklu pracy oraz stałą mocą ultradźwięków | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym fakoemulsyfikacji powyżej 200 pulsów/sekundę | TAK |  |
|  | Tryb "burst" fakoemulsyfikacji minimum 80-600ms | TAK |  |
|  | Tryb "multiburst" fakoemulsyfikacji minimum 2-600ms | TAK |  |
|  | Płynna regulacja mocy ultradźwięków w zakresie 0-100% | TAK |  |
|  | Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy - równoczesna liniowa kontrola mocy ultradźwięków oraz liniowa kontrola podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych płaszczyznach (tryb dual linear) | TAK |  |
|  | Ciągła irygacja w trybie fakoemulsyfikacji - uruchamiana z ekranu i sterownika nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 20 operatorów | TAK |  |
|  | System wymuszonej infuzji – infuzja ciśnieniowa płynowa | TAK |  |
| Witrektom przedni: zestawy sterylne (jednorazowego użytku) |
|  | Witrektom o napędzie pneumatycznym | TAK |  |
|  | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością min. 2500 cięć/minutę | TAK |  |
|  | Zakres regulacji parametrów podciśnienia w trybie witrektomii minimum 0-600mmHg | TAK |  |
| Diatermia: bipolarna |
|  | Sterowanie z przełącznika nożnego | TAK |  |
|  | Płynne programowanie w zakresie 0-100% | TAK |  |
|  | Opcja stałej lub liniowej koagulacji | TAK |  |
| II. | SERWIS GWARANCYJNY |
| 1. | Okres gwarancyjny na czas trwania umowy. | TAK |  |
| 2. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
| 3. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. | TAK Podać nazwę/ Adres |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do: 48 godz. - w dni robocze, 72 godz. – soboty, niedziele i święta. | TAK |  |
| 5. | Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny. | TAK |  |
| 6. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i dokonanych przeglądów zaleconych przez producenta sprzętu udostępniony dla zamawiającego od dnia instalacji sprzętu. | TAK |  |
| 7. | Przeglądy okresowe, naprawy dokonywane przez jeden autoryzowany serwis. | TAK Podać nazwę/ Adres |  |
| 8. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego dla personelu medycznego. | TAK |  |

Uwaga: Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy