ZAŁĄCZNIK NR  1B  do SWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH – POZYCJA NR 1

Przedmiot zamówienia: System holterowski pomiaru ciśnienia z akcesoriami (kompletny zestaw) – 20 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2023

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestrator Holterowski - 20 szt. |
|  | System zainstalowany na 2 stanowiskach komputerowych PC przystosowanym do pracy z rejestratorami holterowskimi ciśnienia tętniczego krwi – komputer PC, drukarka laserowa, monitor min 24 cale, listwa zasilająca - 2 kpl. | Tak / podać |  |
|  | Po podłączeniu rejestratora do komputera możliwość podglądu zaprogramowanego protokołu oraz podglądu czy w rejestratorze znajdują się dane pomiarowe | Tak / podać |  |
|  | Możliwość opracowania indywidualnego protokołu z podziałem na min. 4 fazy (wybierane przez użytkownika) w przeciągu doby | Tak / podać |  |
|  | Możliwość określenia/zmian przedziałów godzinowych: Dzienne Nocne Przebudzenia | Tak / podać |  |
|  | Osobne statystyki dotyczące godzin dziennych, nocnych i przebudzenia | Tak / podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę danych: trendy godzinowe, średnie | Tak / podać |  |
|  | Możliwość ręcznego wykluczenia błędnych pomiarów z analizy | Tak / podać |  |
|  | Możliwość wpisywania komentarzy do poszczególnych pomiarów | Tak / podać |  |
|  | Zestawienia graficzne i tabelaryczne | Tak / podać |  |
|  | Wyraźne oznakowanie pomiarów wykonywanych automatycznie wg zaprogramowanego protokołu oraz pomiarów wykonywanych ręcznie | Tak / podać |  |
|  | Możliwość edycji danych o pacjencie | Tak / podać |  |
|  | Wpisywanie danych o personelu medycznym | Tak / podać |  |
|  | Wpisywanie danych o lekach pobieranych przez pacjenta (min. 5 pozycji) | Tak / podać |  |
|  | Możliwość generowania i edytowania opisu badania | Tak / podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy bazy danych standardowych opisów diagnostycznych, np. prawidłowy profil ciśnienia, neuropatia cukrzycowa itp. | Tak / podać |  |
|  | Drukowanie raportów z możliwość dołączenia/wykluczenia z raportu następujących danych: Prezentacja tabelaryczna Średnie godzinowe Podsumowanie statystyk Fazy | Tak / podać |  |
|  | Raport końcowy zawierający następujące informacje: Łączny czas rejestracji Średnia ciśnienia z 24 godzin Średnia ciśnienia z godzin dziennych/nocnych Różnica ciśnień pomiędzy godzinami dziennymi i nocnymi Ilość ważnych pomiarów Procentowa ilość pomiarów przekraczających ustalone normy ciśnienia AASI (indeks sztywności ambulatoryjnej tętnicy) HBI index | Tak / podać |  |
|  | Baza danych pacjentów | Tak / podać |  |
|  | Możliwość zobaczenia wyników poprzedniego badania pacjenta | Tak / podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o wykonywanie prób wysiłkowych i badań spoczynkowych EKG | Tak / podać |  |
|  | Walidacje: BHS, ESH, ANSI/AAMI SP10, rekomendacja dabl Educational Trust | Tak / podać |  |
|  | Moduł Analiz Holterowskich z automatyczną analizą i klasyfikacją form QRS. Zawartość : - Karta danych pacjenta posiadająca minimum: imię i nazwisko pacjenta, id pacjenta, nr Tel. Nr ubezpieczenia, adres, płeć, rodzaj stymulatora serca, skierowanie, wskazania, uwagi, data urodzenia. - System (analizator) zabezpieczony hasłem oraz możliwością tworzenia kont użytkowników oraz nadawania praw i roli pracy w systemie. - Konfigurowalne ustawienia algorytmu analizy dla granice tachykardii SV, granice tachykardio V, granica wykrywania bradykardii, granica wykrywania Pauzy, % przedwczesności dla SV, procent przedwczesności dla V, czas refrakcji - Automatyczna analiz jakości sygnału wraz z proponowanym przez system wyborem kanału do analizy - Wstępna analiza zapisy z automatycznym wyświetleniem części zapisu i proponowanymi ustawieniami parametrów algorytmu do danego zapisu z możliwością korekty czasu analizy wstępnej - System rozpoznawania artefaktów z automatycznym wyłączaniem ich z analizy - Możliwość ustawienia minimum trzech trybów czułości algorytmu (większa czułość – więcej klas) - Trend rytmu z podziałem na 2 niezależne wykresy wartości, rytm średni, rytm najszybszy krótki, rytm najwolniejszy krótki - Możliwość wielokrotnego powiększenia trendu rytmu w celu znalezienie największych wychyleń wartości szczytowych - Możliwość oznaczenia artefaktów z wizualizacją na wykresie np. kołowym z podaniem wartości o zakresie czasu trwania artefaktów w zapisie oraz ich % udziale. - Tryb super impozycji, do szybkiej oceny spójności klas, możliwość podziału klas bezpośrednio w trybie super impozycji z wizualnym zaznaczeniem wydzielanej klasy - Trendy średniego odstępu RR, bezwzględnej różnicy RR, różnic RR >50ms - Wielobarwny trend rytmu serca z jednoczesnym zsynchronizowanym podglądem aktualnego zapisu EKG oraz możliwością zmiany amplitudy oraz widokiem znaczników pacjenta poprzez nałożenie markerów - Przyporządkowane klawisze funkcyjne na klawiaturze komputera do obsługi analizy arytmii - Możliwość ustawienia powiększenia dla ekranu kontekstu EKG pomiędzy wartościami 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s i 100 mm/s - Skalowanie amplitudy sygnału na ekranie kontekstu EKG z możliwością przełączania pomiędzy wartościami 0,5 mv/cm i 1 mv/cm. - Możliwość edycji poszczególnych uderzeń lub całych klas. - Informacja o każdej klasie pobudzeń zawierająca min. cechę klasy, udział zespołów Udział zespołów QRS przypisanych do tej klasy w całkowitej liczbie, Liczba zespołów QRS w tej klasie, numer klasy. - Możliwość zmierzenia czasu trwania odcinków EKG oraz amplitud interesujących pobudzeń poprzez nałożenie markera pomiarowego bezpośrednio na zapis EKG - Możliwość inwertowania dowolnego kanału - Ekran zdarzeń gdzie operator ma bezpośredni podgląd zapisu EKG wraz z informacjami: Numer zdarzenia, wielkość prezentacji osi czasowej, wielkość prezentacji osi napięcia wzmocnienia, wskazanie, czy aktualne zdarzenie zostało zaznaczone do druku, aktualna średnia częstość akcji serca, oznaczenie aktualnego zdarzenia, długość epizodu VTach lub SVTach - Okno pokazujące najbliższe otoczenie analizowanego zespołu QRS. - Maksymalne i minimalne odchylenia ST z możliwością korekty punktów pomiarowych - Możliwość zmierzenia czasu trwania odcinków EKG oraz amplitud interesujących uderzeń - Klasyfikacja zdarzeń (m.in. R na T, tachykardia komorowa, tachykardia nadkomorowa, bradykardia, bigeminia, salwa, triplet, para, pauza, arytmia, dodatkowy skurcz nadkomorowy) - Przegląd przebiegu czasowego częstości akcji serca ze wskazaniem wartości minimalnej i maksymalnej - Drukowanie „Full Disclosure” z możliwością podania przedziału czasowego do wydruku - Drukowanie z możliwością zaznaczenia/odznaczenia danych: Raport Przegląd analizy Oznaczone zdarzenia Dane statystyczne: tabela cogodzinnych zdarzeń, histogram zdarzeń, wykresy częstości rytmu serca i odcinki ST, minimalna/maksymalna częstość rytmu serca, analiza funkcji stymulatora | Tak / podać |  |
|  | Rejestrator Holterowski - 20 szt. | Tak / podać |  |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia minimum: skurczowe 60 - 260 mmHg rozkurczowe 40 – 220 mmHg | Tak / podać |  |
|  | Zakres mierzonego rytmu serca minimum 35-240/min | Tak / podać |  |
|  | Technologia pomiaru pozwalająca na mierzenie ciśnienia skurczowego już trakcie pompowania mankietu (skrócenie czasu pomiaru) | Tak / podać |  |
|  | Okres pomiaru minimum 3dni | Tak / podać |  |
|  | Pamięć na min 400 badań | Tak / podać |  |
|  | Wyposażony w kabel połączeniowy z komputerem PC, możliwość transmisji między komputerem a rejestratorem za pomocą dwóch interfejsów, RS232 oraz USB (dwa interfejsy wbudowane w rejestrator) | Tak / podać |  |
|  | Zasilanie: max. 2 baterie typu AA lub max. 2 akumulatory typu AA | Tak / podać |  |
|  | Możliwość czyszczenia pamięci rejestratora bez używania oprogramowania | Tak / podać |  |
|  | Do wyboru min. 3 protokoły pomiaru z uwzględnieniem fazy doby (dzień, noc) programowane bez używania oprogramowania | Tak / podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania protokołu pomiaru z podziałem na min. 4 etapy godzinowe z użyciem oprogramowania | Tak / podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania protokołu bez użycia oprogramowania. Wybór min. 3 protokołów: Faza dzienna co 15 minut, faza nocna co 30 minut Faza dzienna co 20 minut, faza nocna co 40 minut Faza dzienna co 30 minut, faza nocna co 60 minut Gdzie faza dzienna to godziny 7:00-22:00, a faza nocna 22:00-7:00. | Tak / podać |  |
|  | Wymiary urządzenia max: 110 x 75 x 30 mm | Tak / podać |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorami max. 200g | Tak / podać |  |
|  | Obsługa maksymalnie dwuprzyciskowa | Tak / podać |  |
|  | Wyświetlacz min pokazujący godzinę w trakcie trwania rejestracji, z możliwością podglądu ostatnio wykonanego pomiaru (ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, częstość pracy serca) | Tak / podać |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia dodatkowego pomiaru przez pacjenta, poza automatycznie zaprogramowaną sekwencją | Tak / podać |  |
|  | Możliwość natychmiastowego wypompowania mankietu w sytuacji awaryjnej | Tak / podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o zaprogramowanym protokole | Tak / podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu o istniejącym w pamięci rejestratora pomiarze | Tak / podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy umożliwiający poinformowanie pacjenta o rozpoczęciu pomiaru. | Tak / podać |  |
| Wyposażenie: |
|  | mankiet dla dorosłych (dla osób o obwodzie ramienia min 32-42 cm) mankiet dla dorosłych (dla osób o obwodzie ramienia min 38-46 cm ładowarka do akumulatorów, 4 akumulatory AA, etui z pasem, walizka transportowa, instrukcja obsługi w języku polskim 2 szt. rejestratorów cyfrowy trzy kanałowy. Wbudowana nieulotna pamięć flash. Zapis bez kompresji min 48h. Próbkowanie min 1024Hz z rozdzielczością 12 bit. | Tak / podać |  |
| Warunki dodatkowe |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • Deklaracja Zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu przeznaczonego na naprawę, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak / podać |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH – POZYCJA NR 2

Przedmiot zamówienia: akcesoria do rejestratora typu holter - mankiety do pomiaru – 20 kpl.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2023

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcesoria do rejestratora typu holter – 20 kompletów |
|  | Mankiety do systemu holterowskiego opisanego w poz. 1 (Formularz asortymentowo cenowy) – 1 komplet składa się z: Mankiet dla dorosłych (dla osób o obwodzie ramienia min 32-42 cm) – 1 szt. Mankiet dla dorosłych (dla osób o obwodzie ramienia min 38-46 cm – 1 szt. | Tak / podać |  |
| Warunki dodatkowe |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • Deklaracja Zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu przeznaczonego na naprawę, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak / podać |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.