Załącznik  Nr  1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - WARUNKI TECHNICZNE

OPRACOWANIA PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ 3 KLASY NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO

Przedmiotem prac geodezyjnych jest inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu staszowskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

2. Pobranie materiałów z zasobu PODGiK i ich analiza pod kątem możliwości wykorzystania danych pomiarowych do adaptacji.

3. Inwentaryzację punktów istniejącej dotychczasowej szczegółowej osnowy wysokościowej 
3 klasy oraz trwale stabilizowanych punktów osnów wysokościowych niższych klas.

4. Uzgodnienie z Zamawiającym liczby punktów w zmodernizowanej sieci wysokościowej oraz stanu jej zagęszczenia.

5. Wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji nowych punktów.

6. Opracowanie projektu technicznego (mapa projektu i opis projektu) oraz przedłożenie go do zatwierdzenia.

- Do realizacji prac należy stosować obowiązujące przepisy techniczno-prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.2052) – zwana dalej ustawą pgik;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1316 );

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) – w zakresie metadanych zbiorów danych przestrzennych, identyfikatorów i klauzul materiałów będących w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z późn.zm.) – w zakresie opisu układów odniesienia, układów wysokościowych, typów, definicji i kodów obiektów oraz zależności pomiędzy układami odniesienia, układami wysokościowymi;

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) – w zakresie podziału osnów, numeracji punktów osnów, zawartości opisów topograficznych, schematu aplikacyjnego UML baz danych, katalogu obiektów i atrybutów, schematu aplikacyjnego GML, zwane dalej rozporządzeniem ws. osnów;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2020, poz. 1357) .

- Informacje o obiekcie:

Powierzchnia powiatu wynosi ok 928  km2.

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się około:

- 118 punktów podstawowej osnowy wysokościowej,

- 419 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej,

- ok. 240 przewidywana liczba punktów nowych do założenia.

- Materiały źródłowe

- Wykazy punktów podstawowej i szczegółowej osnowy wysokościowej oraz dawnych osnów   wysokościowych niższych klas trwale stabilizowanych z terenu objętego opracowaniem.

- Opisy topograficzne w/w punktów.

- Operaty techniczne z prac geodezyjnych dotyczących osnowy wysokościowej

- Zakres prac geodezyjnych:

- Analiza materiałów archiwalnych pod kątem adaptacji stabilizacji lub pomiaru do zmodernizowanej sieci

  - Adaptowany pomiar powinien być wykonywany nie dawniej niż 20 lat temu.

  - Pomiary archiwalne adaptowane do nowej sieci powinny spełniać wymagania dokładnościowe dla osnowy szczegółowej. Średni błąd pomiaru nie powinien być większy niż 4mm/km.

  - Rodzaj stabilizacji znaków adaptowanych i ich rozmieszczenie powinny spełniać kryteria właściwe dla osnowy szczegółowej.

- Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej na terenie opracowania

W ramach inwentaryzacji punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej należy:

  - Wykonać przegląd wszystkich istniejących na opracowywanym terenie reperów podstawowej i szczegółowej osnowy wysokościowej oraz tych reperów niższych klas (dawna IV, pomiarowa), które z uwagi na sposób stabilizacji mogą być włączone do modernizowanej osnowy;

  - Odnotować wyniki inwentaryzacji na kopiach opisów topograficznych, a dla punktów, dla których jest tylko opis słowny lub sytuacja terenowa jest zupełnie zmieniona, należy wykonać nowy opis topograficzny;

  - Dokonać oceny znaku oraz możliwości jego adaptacji do modernizowanej sieci;

  - Sporządzić arkusze inwentaryzacyjne;

  - Wykonać analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów.

- Uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące liczby punktów w zmodernizowanej sieci oraz jej zagęszczenia

  - W celu przeprowadzenia uzgodnień z Zamawiającym należy opracować wstępne założenia do wykonania projektu;

  - Przy opracowaniu założeń należy wykorzystać w sposób maksymalny istniejące stabilizacje znaków spełniających wymogi punktów szczegółowej osnowy wysokościowej;

  - Przy projektowaniu przebiegu nowych linii należy uwzględnić zapisy Rozdziału 7 pkt 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia ws. osnów;

  - Przy projektowaniu przebiegu linii należy uwzględnić studium planów zagospodarowania przestrzennego pod katem przyszłego zainwestowania terenu.

- Wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji nowych punktów

  - Na podstawie wstępnej koncepcji przebiegu nowo projektowanych linii niwelacyjnych wskazanych w założeniach projektu i uzgodnionych z Zamawiającym, należy wykonać wywiad terenowy w celu ustalenia miejsca stabilizacji każdego z nowych reperów;

  - Dla nowoprojektowanych punktów należy uzyskać zgodę właściciela lub użytkownika terenu na posadowienie znaku wysokościowego;

  - Należy sporządzić roboczy opis dla nowoprojektowanych punktów.

- Opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej;

  - Na podstawie wyników inwentaryzacji, wywiadu terenowego oraz analizy materiałów archiwalnych należy opracować projekt techniczny modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej;

  - Projekt powinien zagwarantować uzgodnioną długość linii niwelacyjnych i liczbę reperów oraz uwzględniać wszystkie szczegółowe sugestie Zamawiającego;

  - Punkty modernizowanej sieci powinny zostać zanumerowane zgodnie z Rozdziałem 9 Rozporządzenia ws. osnów;

  - Projekt powinien zawierać:

- Opis projektu technicznego ze wszystkimi informacjami na temat projektowanej sieci, zgodnie z pkt 16.1) Rozdział 9 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia  ws. osnów, w tym zestawienie wszystkich projektowanych linii niwelacyjnych z podziałem na odcinki niwelacyjne z podaną liczbą km do pomiaru;

- Mapę projektu technicznego w odpowiednio dobranej skali;

  - Projekt (opis projektu i mapa projektu) należy przedłożyć do zatwierdzenia przez Starostę.

- Dokumentacja techniczna

Z wykonanych prac należy sporządzić i przedłożyć następującą dokumentację, skompletowaną w formie operatu technicznego, zawierającego:

  - Sprawozdanie  techniczne z wykonanej inwentaryzacji zawierające :

- zestawienie liczbowe zainwentaryzowanych punktów z podziałem na punkty: zniszczone,    zaadaptowane do pomiaru, istniejące, nowe;

  - Arkusze inwentaryzacyjne punktów w podziale sekcyjnym;

  - Opisy topograficzne z wynikami inwentaryzacji;

  - Robocze opisy topograficzne punktów nowych;

  - Zestawienie dokumentów archiwalnych otrzymanych od Zamawiającego z opisem      ich wykorzystania oraz wskazaniem materiałów które utraciły wartość użytkową;

  - Projekt techniczny skompletowany w osobnej teczce w celu przedstawienia do  zatwierdzenia;

Załącznik nr 2

OFERTA

1. Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym  pn. „Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej na obszarze powiatu staszowskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci” oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

za kwotę:

............................................................................................. zł brutto

słownie złotych: ....................................………………………………..…………………………….

…………………………………………………………………………….……………………… brutto

KRYTERIUM: SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Oświadczam, że oferuję następujący termin realizacji zamówienia:

| Kryterium: Skrócenie terminu realizacji zadania | Sposób oceny | Termin realizacji wskazany przez Wykonawcę ** |
| --- | --- | --- |
| Sposób oceny | Wykonawca zrealizuje zamówienie w maksymalnym terminie, tj. w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy Brak skrócenia terminu: 0,00 pkt | TAK / NIE |
|  | Wykonawca oferuje skrócenie terminu realizacji zamówienie. Wykonawca, który zaoferuje skrócenie terminu realizacji zadania otrzyma 4 pkt za każdy dzień skrócenia tego terminu, przy czym maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40,00 pkt. Jeżeli wykonawca zaoferuje skrócenie terminu realizacji zadania powyżej 10 dni, otrzyma 40,00 pkt. | TAK / NIE Wykonawca oferuje skrócenie terminu realizacji zamówienie: o …… dni * |

* należy wpisać skrócenie terminu realizacji zamówienia w dniach

** zaznaczyć właściwą opcję TAK lub NIE

Oświadczam, że jestem/nie jestem:

Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwa

(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. pn. „Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej na obszarze powiatu staszowskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci”

2. Oświadczamy, że:

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej dokumentacji i  nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

  - akceptujemy warunki umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego w SWZ,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …………………………………………………………………………………………………            ………………………………………..……………………………………………...

  - Nazwy i adresy podwykonawców……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..…...…

3.Informujemy, że w wybór naszej oferty nie będzie/będzie*prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W związku z wystąpieniem takiego przypadku wskazujemy:

-nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego ……………………………………….…….,

-wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku:……………………………………………………………………………………………,

-stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:………………………………………………………………………………………(Dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałbym obowiązek rozliczyć).

4. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oferta została złożona na …………………….. stronach

6. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- ………………

- ………………

………………

Nazwa i adres WYKONAWCY :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ...............................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...................................................................................................................................................

numer telefonu: …………………………….………………………………

e-mail    ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                                  ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej na obszarze powiatu staszowskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci” prowadzonego przez Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 2. SWZ

…………….……. dnia ………….… r.              																																								 …………………………………

(miejscowość),                   		                                 	(Podpis osób uprawnionych 
                                 do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 2 i polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………

…….…………………………………………………….………………………………………………, 
w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. dnia …………. r.         																																			 …………………………………

(miejscowość), 																																																																																					(Podpis osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

…………….……. dnia …………. r.         																																			 …………………………………

(miejscowość), 																																																																																					(Podpis osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2. ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. dnia …………. r.         																																			 …………………………………

(miejscowość), 																																																																																					(Podpis osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. dnia …………. r.         																																			 …………………………………

(miejscowość), 																																																																																					(Podpis osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SWZ

Wykaz usług

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto w PLN | Termin realizacji | Nazwa Odbiorcy (Podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane i prawidłowo ukończone lub są wykonywane należycie (referencje itp.)

Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

.......................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 5 do SWZ

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| LP | Nazwisko i imię | Zakres planowanych do wykonywania czynności przy realizacji zamówienia | Informacje o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, uprawnień, doświadczeniu i wykształceniu z uwzględnieniem zapisów rozdziału VIII SWZ (nr i zakres uprawnień, specjalność) | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że Wykonawca /kadra kierownicza Wykonawcy/osoby po stronie Wykonawcy, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……., dnia ……… r.                     																																 …………………………………………

(miejscowość)             																																																																				   (Podpis osób uprawnionych
                              																																																																																   do reprezentowania Wykonawcy)

Zał. nr 6 do SWZ Projekt umowy

UMOWA NR

Zawarta w dniu  roku pomiędzy Powiatem Staszowskim, z siedzibą                   w Staszowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez :

- ………………………………………………..,

- ………………………………………………..,

przy kontrasygnacie ………………………….…

a

………………………….…

………………………….…

………………………….…

………………………….…

zwanym w dalszej treści „WYKONAWCĄ”, następującej treści:

# § 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej oraz wykonaniu projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Staszowskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL – EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci.

- Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu umowy określają Warunki Techniczne stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

# § 2

- W przypadku, gdy WYKONAWCA powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w całości lub części pracownikom, WYKONAWCA oświadcza, że czynności związane z realizacją zamówienia, tj. z wykonaniem prac geodezyjnych polegających na inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej oraz wykonaniu projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Staszowskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL – EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci , będą wykonywane przez osobę lub osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców.

- W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU listę osób zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wykonujących prace, o których mowa w ust. 1, z jednoczesnym wskazaniem danych osobowych tych osób niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy i zakres obowiązków pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest 
w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  i dokonywania ich oceny;

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie WYKONAWCY lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                     o pracę osoby wykonującej czynności, której dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia imieniu WYKONAWCY lub podwykonawcy,

  - oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać wyraźne wskazanie, że dana osoba jest zatrudniona                          u WYKONAWCY bądź podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy, zakres obowiązków pracownika oraz oświadczenie 
o wykonywaniu przez składającego oświadczenie pracownika czynności, o których mowa w ust. 1, wraz z podpisem składającego oświadczenie,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONWCĘ lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

  - innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości określonej w § 10 niniejszej umowy.

- Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności.

# § 3

- WYKONAWCA zapewnia, że prace będące przedmiotem umowy będą wykonywane przez fachowy, odpowiednio przeszkolony i posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiedniej do zakresu rzeczowego prac, zgodnie z przepisami prawa i z należytą starannością.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do:

  - pokrycia strat wynikłych z winy WYKONAWCY z powodu wykonania prac 
z nienależytą starannością,

  - powiadomienia niezwłocznie ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych podczas wykonywania prac.

- WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone mu prace, w szczególności za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

# § 4

- Termin zakończenia przedmiotu umowy wynosidni, od dnia zawarcia umowy, 
tj. do dnia

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się dzień odbioru wykonanych prac bez zastrzeżeń przez ZAMAWIAJĄCEGO. Na tą okoliczność sporządzony zostanie protokół.

- Odbioru wykonanych prac dokona komisja.

# § 5

- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zlecenia przez WYKONAWCĘ wykonania całości lub części prac będących przedmiotem umowy podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                              i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                             i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ.

- WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU jeden egzemplarz umowy lub kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem, zawartej z podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie całości prac objętych niniejszą umową, a zlecenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO na wykonanie tej części zadania.

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz WYKONAWCY nastąpi po przedstawieniu przez niego oświadczenia podwykonawcy będącego dowodem rozliczenia się z podwykonawcą przez WYKONAWCĘ w trybie określonym w § 5 ust. 4-5. Do oświadczenia podwykonawcy WYKONAWCA dołączy zestawienie kwot, które przysługują podwykonawcy z danej faktury.

- Uregulowania zawarte w § 5 ust. 2-5 obowiązują w przypadku wskazania dalszego podwykonawcy.

# § 6

- Za wykonany przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości: (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………...).

- Wynagrodzenie zostało określone na podstawie złożonej przez WYKONAWCĘ oferty i nie może ulec zwiększeniu przez cały czas trwania umowy bez względu na zaistniałe                              w międzyczasie sytuacje.

# § 7

- O wykonaniu prac WYKONAWCA obowiązany jest powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru prac w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia                              o wykonaniu prac będących przedmiotem umowy. Za datę zawiadomienia uznaje się datę wpływu do Starosty Staszowskiego zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.

- Strony ustalają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Podstawę wystawienia faktury (rachunku) stanowić będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO.

- Faktura (rachunek) płacona będzie przelewem na wskazane przez WYKONAWCĘ konto bankowe w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo sporządzonej faktury (rachunku).

- Fakturę (rachunek) WYKONAWCA wystawi na: Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7 , 28-200 Staszów, NIP: 866-17-09-857.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego WYKONAWCY ze złożonej przez niego faktury (rachunku) w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę prac, w przypadku nie dostarczenia oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 6.

- Ustala się, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace nie może być późniejszy niż termin zapłaty WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO.

# § 8

Okres odpowiedzialności WYKONAWCY przedmiotu umowy z tytułu rękojmi ustala się na trzy lata, licząc od dnia protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń wykonanych prac przez ZAMAWIAJĄCEGO.

# § 9

- WYKONAWCA w okresie realizacji niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy niezależnie od formy zdobycia tych informacji i ich źródła, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

- WYKONAWCA w zakresie objętym niniejszą umową zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ustawy o ochronie danych osobowych.

# § 10

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych z następujących tytułów:

- „Wykonawca” zobowiązany jest zapłacić „Zamawiającemu” karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada „Wykonawca”.

- „Zamawiający” zobowiązany jest zapłacić „Wykonawcy” karę umowną w wysokości 
15 % wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada „Zamawiający”.

- „Wykonawca” zobowiązany jest zapłacić „Zamawiającemu” karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu roboty, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 4.

- Kara umowna za niedotrzymanie terminów przewidzianych w § 4 wynosi 0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, w którym upłynął termin określony w § 4.

- Wykonawca zapłaci Zmawiającemu kary:

  - za wykonywanie czynności wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę — w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek ( kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego stwierdzi, że osoba ta nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę),

  - za nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 - 4 niniejszej umowy lub uniemożliwienie w inny sposób kontroli zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę — w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek 
(kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 - 4 niniejszej umowy).

  - za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Strony ustalają, że „Zamawiający” ma prawo do potrącania kar umownych 
z wynagrodzenia „Wykonawcy”.

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego.

# § 11

1.	ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym przypadku ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   o tych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

- WYKONAWCA nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

- WYKONAWCA nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Złożenie takiego oświadczenia powinno zawierać uzasadnienie.

# § 12

- Strony ustalają, że WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Wszelkie zastrzeżenia zawarte w niniejszej umowie i stanowiące jej integralną część nie mogą być interpretowane jako odstępstwo od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1.

# § 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

# § 14

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Potrzeba wprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności:

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

- gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy.

- w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówień na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę.

- zmiany ustawowej stawki podatku Vat.

- zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania i w związku z tym zmianę wynagrodzenia.

- innych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem dopuszczalności zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany ustawowej stawki podatku Vat.

# § 15

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

# § 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA, zaś dwa egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                 WYKONAWCA

Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: .: „Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej na obszarze powiatu staszowskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci”  prowadzonego przez Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe Staszowie oświadczamy, co następuje:

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020 poz. 1076)*

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020 poz. 1076)* co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ

Oświadczenie o aktualności informacji

My niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

działając w imieniu i na rzecz:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. .: „Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej na obszarze powiatu staszowskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci”   prowadzonego przez Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe oświadczamy:

że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. 
w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p są aktualne.

………………………………….

Data podpis

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ                                                         Załącznik nr  9  do SWZ

| (nazwa podmiotu, na którego zasoby powołuje Wykonawca) | ZOBOWIĄZANIEPODMIOTU na którego zasoby powołuje Wykonawca DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej na obszarze powiatu staszowskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci”  
znak: IZ-IV.G.272.1.2021

Będąc podmiotem, na którego zasoby powołuje się …………………..…………………………….. (nazwa wykonawcy)w w/w postępowaniu zobowiązuję się do oddania do dyspozycji dla w/w Wykonawcy swoich zasobów zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie: ………………………………………………….. (określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

Jednocześnie wskazuję, iż:

Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………………………………………………………………………………………

Sposób udostępnienia i wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: ……………………………………………………………………………………………

Okres mojego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący: ………………………………………………………………………………… 
Oświadczam, iż zrealizuję / nie zrealizuję (zaznaczyć właściwe)) roboty budowlane/usługi, do realizacji których wymagane są zdolności techniczne lub zawodowe (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie).

Z Wykonawcą łączyć mnie będzie ………

_______________ dnia ______ roku

(Uwaga: niniejszy dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.)

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy