Zał. nr 1 do umowy …./TI/2019.

Parametry techniczne rejestratora rozmów telefonicznych i radiowych:

| Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Typ/model: | TRX KSRC 332 2U |
| Ilość i rodzaj nagrywanych interfejsów: | 4 x licencja na kanały VoIP zrealizowane przy użyciu posiadanych przez Zamawiającego systemu Cisco Unified Communications Manager (CUCM) w wer. 12.5 oraz systemów dyspozytorskich firm ELVYS S.R.O. i TRX w ramach posiadanej ilości kanałów; nagrywanie poprzez integrację z CUCM CTI-SIP TRUNK dla aparatów z funkcją Built In Bridge (BIB) oraz aparatów nagrywanych w oparciu o funkcje SPAN Port; możliwość nagrywania rozmów szyfrowanych; 1 x interfejsy cyfrowe ISDN BRA dla styku S0 – 2 kanały; |
| 2.Możliwość dalszej rozbudowy poprzez: | uruchomienie funkcjonalności rejestracji telefonii VoIP realizowanej w oparciu o inne centrale IP PBX pracujące z protokołami sygnalizacyjnymi H.323, SIP, SCCP, MGCP oraz obsługa standardowych kodeków audio wykorzystywanych w systemach VoIP, tj. G.711, G.722 i G.729 oraz systemów dyspozytorskich firm; ELVYS S.R.O. i TRX – o minimum 4 terminale VoIP; dołożenie dedykowanej karty dla rejestracji interfejsów cyfrowych-systemowych, interfejsów cyfrowych ISDN BRA i interfejsów analogowych do wymaganej pojemności rejestratora - o minimum 4 interfejsy; |
| Przestrzeń dyskowa | dwa dyski twarde HDD pracujące w oparciu o RAID 1 z funkcją automatycznej odbudowy umieszczone w kieszeniach „HotSwap”, jednak o pojemności nie mniejszej niż 1 TB. |
| Zasilanie: | 1 x 230 V AC. |
| Interfejsy sieciowe: | 3 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s zapewniające bezkolizyjny dostęp do urządzenia poprzez sieć LAN oraz rejestrację rozmów VoIP. |
| Wymiary: | obudowa 2U przeznaczona do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19”. |
| Gwarancja: | rejestrator musi być objęty gwarancją na sprzęt jak i oprogramowanie przynajmniej na trzy lata; gwarancja ma być świadczona u Zamawiającego w trybie 5x8 z czasem reakcji następnego dnia roboczego oraz usunięciem usterki do końca tego dnia; w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w następnym dniu roboczym Wykonawca dostarczy i uruchomi urządzenie zastępcze; w trakcie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca, zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach oprogramowania (nie rzadziej niż co pół roku) oraz do przeprowadzenia co rocznego przeglądu serwisowego wraz z aktualizacją oprogramowania. |