Z A M A W I A J Ą C Y:

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

W Y K O N A W C A / W Y K O N A W C A  W S P Ó L N I E  U B I E G A J Ą C Y  S I Ę

O  U D Z I E L E N I E  Z A M Ó W I E N I A:

...............................................................

[Pełna nazwa (firma)]

................................................................

[Adres siedziby]

................................................................

R E P R E Z E N T O W A N Y  P R Z E Z:

...............................................................

[Imię i nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji ]

O Ś W I A D C Z E N I E

POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą:

„Dostarczenie pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej”

(oznaczenie zamówienia: 1/2021/TM/PZP)

prowadzonego przez Sosnowieckie Wodociągi S.A., oświadczam, co następuje:

- Ubiegając się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oferuję pojazd:

- marki: …………………….………………….,

- model: ……………………………………….,

- w kolorze oznaczonym numerem: ………………………………… .

- Oferowany pojazd wraz z zabudową będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj. będzie charakteryzował się niżej wymienionymi parametrami techniczno-użytkowymi:

| PODWOZIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO WRAZ Z KABINĄ |
| --- |
| Ogólne parametry użytkowe: | Dopuszczalna masa całkowita 18 ton; techniczna masa całkowita podwozia pojazdu w stosunku do proponowanej zabudowy dobrana tak, że podwozie pojazdu nie będzie pracować na granicy dopuszczalnych obciążeń – zapas wynoszący, co najmniej 5% Podwozie dwuosiowe z napędem 4 x 2, fabrycznie nowe – rok produkcji 2022 Rozstaw osi (max. 3750 mm): ............... mm (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Długość pojazdu (max. 7,20 m): …………… m(ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| Silnik: | Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy – układu wysokociśnieniowego, ssania i odzysku wody (min. 310 KM), wynosząca: ………..…. KM (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Wysokoprężny (Diesel), spełniający normy emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rura wydechowa wyprowadzona z tyłu ponad kabiną kierowcy Skrzynia biegów manualna Fabryczny ogranicznik prędkości do 90 km/h Urządzenie rozruchowe (płomieniowe / żarowe): ........................ (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| Osie przednie: | Stabilizator osi przedniej Przednie zawieszenie (min. 7 ton): .............. ton (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| Osie tylne: | Stabilizator osi tylnej, Tylne zawieszenie pneumatyczne (min. 11,5 ton): .............. ton (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Blokada tylnego mostu Regulacja wysokości tylnego zawieszenia |
| Przystawki: | Przystawki spełniające wymogi zabudowy |
| Układ hamulcowy: | Układ hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe Hamulec silnikowy Osuszacz powietrza podgrzewany |
| Układ kierowniczy: | Ze wspomaganiem hydraulicznym Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem Koło kierownicy po lewej stronie kabiny, pojazd przystosowany do ruchu prawo-stronnego |
| Układ elektryczny: | Mechaniczny wyłącznik akumulatorów Dwa akumulatory 12V (min. 170 Ah): .............. Ah (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| Układ paliwowy: | Zbiornik paliwa z zamykanym korkiem na kluczyk (min. 275 litrów): .............. litrów (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| Układ jezdny: | Koła o rozmiarze 22,5” z oponami 315/80 o bieżniku terenowym, w tym koło zapasowe z oponą kierunkową |
| Kabina: | Kabina dzienna trzymiejscowa, kolor niebieski RAL 5010 Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym Lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony, ogrzewane Lusterko przednie „dojazdowe” Lusterka wsteczne ogrzewane i sterowane elektrycznie Lusterka wsteczne zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Oświetlenie zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastru-ktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Centralny zamek sterowany pilotem Komputer pokładowy z możliwością ustawienia języka polskiego Dodatkowe dywaniki gumowe Stalowy zderzak przedni Dodatkowe pokrowce foteli wykonane z materiału zmywalnego Immobiliser Elektryczne sterowanie szyb Lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym, na dachu kabiny – w formie belki świetlnej Belka świetlna pomarańczowa LED, z napisem na całej długości białego tła, w dwóch wierszach: w wierszu górnym – „SOSNOWIECKIE”, w wierszu dolnym – „WODOCIĄGI S.A.” Naklejony na lewe i prawe drzwi kabiny pod szybą napis o treści: w górnym wierszu: „SOSNOWIECKIE”, w dolnym wierszu: „WODOCIĄGI S. A.” Naklejane litery będą wykonane z samoprzylepnej folii samochodowej „Oracal”, seria 551, kolor liter żółty nr 202, czcionka: „Times New Roman” Tachograf cyfrowy posiadający legalizację Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową Radio 24 Volt, z Bluetooth i funkcją zestawu głośnomówiącego Klimatyzacja Tempomat Gniazdo 12/24 Volt w kabinie Dwa komplety kluczyków fabrycznych Dwa dodatkowe kluczyki do stacyjki z immobiliserem (bez pilota do drzwi) Światła ostrzegawcze – włączane, wyłączane bez włączenia stacyjki Przystawki odbioru mocy z funkcją włączanie / wyłączanie Światła do jazdy dziennej Reflektory halogenowe Dodatkowe liczniki pracy pomp w kabinie kierowcy Dodatkowe oświetlenie boczne |

| Inne: | Akustyczny sygnał cofania nie w żarówce Oświetlenie obrysowe Zestaw narzędzi podstawowych (podnośnik 20 ton, klucz do kół, 2 kliny pod koła) Trójkąt ostrzegawczy Apteczka Gaśnica produkcji polskiej Zestaw żarówek i bezpieczników Osłony reflektorów i lamp tylnych Przewód do pompowania kół długości 15 m z manometrem i końcówkami Kolor podwozia (ramy – szary lub czarny): ....................... (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) |
| --- | --- |
| ZESTAW URZĄDZEŃ DO HYDRODYNAMICZNEGO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ I ODSYSANIA OSADÓW ZABUDOWANYCH NA PODWOZIU SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO |
| Zbiornik: | Zbiornik na osad i wodę wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Całkowita pojemność zbiornika (min. 6,0 m3 , w tym zbiornik na osad min. 4,5 m3): pojemność całkowita - ......... m3, pojemność zbiornika na osad - ......... m3 (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości zintegrowany z zaworem spusto-wym wody DN 80 mm Dodatkowy zawór do odwadniania osadu w połowie wysokości dennicy, połączony z pływakowym wskaźnikiem poziomu napełnienia zbiornika nieczystości, wraz z wężem spustowym o długości 9 mb (3 szt. x 3 mb) Opróżnianie przez hydrauliczne podniesienie całego zbiornika. Kąt podniesienia (min. 400), wynoszący: .................. stopni (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), wraz z zabezpieczeniem przed awaryjnym opadnięciem zbiornika, Pokrywa tylna (dennica) zbiornika podnoszona i opuszczana hydraulicznie z zastosowa-niem zamków hydraulicznych na siłownikach hydraulicznych, dodatkowo ryglowana hydraulicznie, ryglowanie hydrauliczne dennicy zapewniające równy docisk na całym obwodzie. Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej Dysze płuczące wewnątrz zbiornika do dokładnego mycia powierzchni wewnętrznej zbiornika Lampy ostrzegawcze led z kloszami w kolorze żółtym, z tyłu zabudowy, minimum 2 sztuki, widoczne z co najmniej 150 metrów, z każdej strony pojazdu; lampy - ...... szt. (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), widoczne z - ..... m (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) z każdej strony Belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem z tyłu Zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody Zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -100C, zawierający wymuszony układ cyrkulacji wody obu węży ciśnieniowych przy pracującym przemienniku ciśnienia, zapewniający ochronę zabudowy (całej zabudowy łącznie z zaworami) przed zamarznięciem w czasie dojazdu do miejsca pracy, jak również podczas pracy i postoju oraz układ ogrzewania postojowego Kamera cofania na podczerwień zamontowana z tyłu pojazdu ułatwiająca najazd na miejsce pracy wraz z kolorowym monitorem (min. 7”) w kabinie kierowcy; monitor - ...... cali (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Kolor zabudowy – szary W tylnej dennicy zasuwa nożowa na dolnym króćcu spustowym sterowana pneuma-tycznie |
| Układ ssania: | Pompa próżniowa – pierścieniowa z płaszczem wodnym. Pompa mogąca pracować przy regulowanym podciśnieniu do - 0,85 bar i regulowanym nadciśnieniu do 0,5 bar, wyposażona w dodatkowy układ chłodzący (intercooler) Napęd pompy – hydrauliczny Wydajność (nie mniejsza, niż 900 m3/h): .............. m3/h (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Na zbiorniku umieszczony bęben z wężem ssącym. Rozwijania i nawijanie węża ssącego po przez napęd hydrauliczny Obracany (odchylany) o kąt min. 1300 wysięgnik z wężem ssącym. Wąż ssący podnoszony i opuszczany hydraulicznie na wysięgniku o min. 1 m; kąt odchylenia - ...... 0 (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), długość wysięgnika ...... m (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Średnica węża ssącego na całej długości – min. 100 mm o długości 12,0 m; średnica węża (na całej długości) - ...... mm (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), długość węża - ...... m (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Dodatkowe odcinki węża zakończone przyłączami o średnicy 100 mm po 3 mb – 4 szt. Wąż spustowy o długości 1,5 m – 1 szt. Bezpośredni przełącznik ssanie – tłoczenie, w każdym zakresie obrotów silnika samochodu, podczas pracy pompy ssącej – sterowany pneumatycznie Dwustopniowe zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów Inżektor do wysysania ścieków z dużych głębokości do 9 m |
| Układ wysokociśnieniowy: | Pompa wysokociśnieniowa – typ przemiennik ciśnienia – trzysekcyjny o wydatku nie mniejszym niż 220 l/min. i ciśnieniu roboczym min. 200 bar, zabudowany w poziomie; wydatek przemiennika ciśnienia - …...... l/min. (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), ciśnienie robocze - ......... bar (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Przemiennik ciśnienia – zbudowany z 3 komór, w tym 2 komory wodne i 1 komora olejowa Napęd pompy – hydrauliczny Wąż ciśnieniowy o średnicy min. DN 25 i długości 120 m; średnica węża - …...... (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ), długość węża - ......... m (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) System układania węża ciśnieniowego w bębnie Dodatkowy komplet zaworów ciśnieniowych i ssących do przemiennika ciśnienia Dodatkowy wąż ciśnieniowy – termoplastyczny, charakteryzujący się następującymi parametrami techniczno-użytkowymi – warstwa wewnętrzna: elastomer termopla-styczny, wzmocnienie: podwójny oplot tekstylny aramidowy, warstwa zewnętrzna: o ekstremalnej wytrzymałości, zakres temperatur: -100C do +500C, średnica zewnętrzna: 36,5 mm, średnica wewnętrzna: 25,4 mm, ciśnienie robocze: 250 bar, ciśnienie rozrywające: 625 bar, zakucia 1”, długość 120 mb, wyprodukowany w jednym z krajów Unii Europejskiej w roku min. 2022 Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody Bęben z wężem ciśnieniowym zamontowany w przedniej części zbiornika z prawej strony (za kabiną kierowcy) dla odciążenia tylnej osi pojazdu. Prowadzenie węża ciśnieniowego na ramieniu uchylonym ze wspomaganiem. Napęd bębna hydrauliczny z płynną regulacją prędkości pracy (nawijania / rozwijania). Pod bębnem rynienka Licznik metrów wprowadzenia węża wysokociśnieniowego do kanału, wyświetlany na pilocie zdalnego sterowania Dodatkowy wykonany ze stali nierdzewnej mały bęben z wężem ciśnieniowym o średnicy ½”, długości min. 40 m z automatycznym układem ściągania węża, zamonto-wanym z tyłu pojazdu w ogrzewanej skrzynce narzędziowej; długość węża ciśnieniowego - ......... m (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi dla odzysku wody: głowica kanałowa (jajo) 1” – 1 szt. głowica stożkowa 1” – 1 szt. głowica typu GRANAT 1” – 1 szt., Wycinarka turbinowa do usuwania, osadów wapiennych, betonowych, korzeni, osadów tłuszczu itp. do DN 150 – 300 – 1” – 1 szt.: napęd turbinowy, bezobsługowy obroty turbiny w zakresie 10000 – 12000 obrotów/min. płozy elastyczne, nastawiane bezstopniowe w DN 150 – 300 płozy wyposażone w koła zapewniające swobodny posuw płozy wyposażone w podziałkę informującą o rozłożeniu do danej średnicy zabezpieczenie płóz przed samowolnym składaniem się podczas pracy wyposażona w wymienne wkładki ceramiczne komplet łańcuchów wymiennych do DN 150, 200, 250, 300 dodatkowe 3 m łańcucha w jednym kawałku do przycięcia wyposażona w złącze obrotowe wykonana ze stopów aluminium i stali nierdzewnej wymiary złożonej wycinarki max. Ø 138 mm x L max. = 450 mm; wymiary złożonej wycinarki Ø ......... mm (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) x L ......... mm (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½” min. dwuzakresowy (strumień zwarty i rozproszony); przyłącze - …...... cala (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Klucze do przykręcania i odkręcania głowic czyszczących Do każdej z głowic dodatkowy komplet wkładek ceramicznych Klucze do odkręcania i wkręcania wkładek ceramicznych do głowic Zabezpieczenie węża przed tarciem o krawędzie studni, górne i dolne System zabezpieczający układ ciśnieniowy – automatyczne wyłączenie pojazdu w przypadku uruchomienia wyłącznika bezpieczeństwa |

| odzysk (recykling) wody: | Jednokomorowy (jednostopniowy) system odzysku wody, zapewniający ciągłą pracę urządzenia Główny element (filtr bębnowy) układu odzysku wody wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i umieszczony skośnie w zbiorniku Filtr bębnowy o stopniu oczyszczania frakcji 0,5 mm Wydajność systemu odzysku wody (min. 500 l/min.): …...... l/min. (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Dodatkowe elementy płuczące filtr: wysokim ciśnieniem (min. 190 bar) podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia filtrów – belka płucząca umieszczona po zewnętrznej stronie filtra; wysokość ciśnienia - ......... bar (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) niskim ciśnieniem o dużej wydajności (min. 250 l/min.) podczas pracy urządzenia (automatycznie – ciągłe płukanie) – belka umieszczona po zewnętrznej stronie filtra; wydajność ciśnienia - ......... l/min. (ODPOWIEDNIO WSKAZAĆ) Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciśnieniowego mycia i odzysku wody |
| --- | --- |
| Sterowanie: | Sterowanie zabudową i podwoziem oraz komunikacja pomiędzy zabudową i podwoziem poprzez magistralę can-bus. Główny pulpit sterowniczy z prawej strony pojazdu wykonany w standardzie IP 65 z układem sterowania zabudowa + podwozie, obsługujący wszystkie główne funkcje pojazdu m.in.: system awaryjnego składania lub rozkładania bębnów i wysięgników roboczych wyłącznik bezpieczeństwa przycisk napełnienia pomp (odpowietrzenie układu ciśnieniowego / odwadnianie komory osadowej) przycisk włączenia oświetlenia przycisk aktywacji pulpitu |
| Zdalne sterowanie radiowe: | Zdalne sterowanie radiowe x 2 szt. – STANDARD IP 65, zgodnie z normami CE (zawierające ładowarkę 24V plus 2 akumulatory), obsługujące następujące funkcje: wyłącznik bezpieczeństwa włączanie / wyłączanie zdalnego sterowania sterowanie funkcjami wieży ssącej i ramienia ssącego sterowanie bębnem ciśnieniowym z bezstopniową regulacją prędkości (wraz z funkcją pamięci) zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego włączanie / wyłączanie przemiennika ciśnienia zmiana ciśnienia roboczego pompy ciśnieniowej włączanie / wyłączanie pompy ssącej przełączanie pompy ssącej – ssanie / tłoczenie start – stop silnika samochodu regulacja obrotów silnika + / - (wraz z funkcją pamięci) otwieranie / zamykanie zbiornika (wraz z otwieraniem / zamykaniem ryglowania hydraulicznego dennicy) podnoszenie / opuszczanie zbiornika regulacja ciśnienia pompy ciśnieniowej włączanie / wyłączanie czyszczenia zbiornika i filtra odzysku wody Informacje oraz ostrzeżenia, które będą pojawiać się na wyświetlaczu: parametry pracy przemiennika ciśnienia i pompy ssącej ciśnienie pracy: przemiennika ciśnienia i głowicy wysokociśnieniowej wydatek wody w danym momencie licznik metrów wprowadzenia węża ciśnieniowego stan pracy głównych elementów zabudowy licznik pracy poszczególnych głównych elementów zabudowy (przemiennika ciśnienia, pompy ssącej, systemu recyklingu i całej zabudowy) obrotomierz silnika pojazdu spalanie paliwa oraz stan paliwa w zbiorniku z ostrzeżeniem o rezerwie ilości paliwa temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju nawijanie węża ciśnieniowego bez ciśnienia kontrolka zanieczyszczenia filtra przemiennika ciśnienia konieczność konserwacji przemiennika ciśnienia |
| Elementy wyposażenia: | Niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry oraz liczniki czasu pracy pomp Zamykane na klucz skrzynki ładunkowe na osprzęt, usytuowane po obu stronach pojazdu, wzdłuż zbiornika oraz dodatkowa skrzynka na odpady, które należy zabrać z miejsca pracy; skrzynie wykonane ze stali nierdzewnej, dodatkowo na jednym z pojemników wanienka na długie elementy Po obu stronach zbiornika tablice do umieszczenia informacji o zamawiającym (nazwa, logo) Imadło 150 mm Skrzynka narzędziowa ze stali nierdzewnej montowana do ramy podwozia – 1 szt. Dodatkowa skrzynka umieszczona z tyłu pojazdu, wykonana z materiału nierdzewnego na większe odpady np. kamienie, szmaty Szafka sanitarna ze stali nierdzewnej: ciepła woda podgrzewana elektrycznie 24V ze zbiornika o pojemności min. 10 litrów, mydło, ręczniki papierowe Uchwyty do „pachołków” ulicznych wraz z pachołkami drogowymi wys. 54 cm – 6 szt. Przenośny reflektor LED z przewodem długości 20 mb, ze zwijadłem automatycznym Rynna spustowa osadu wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej długości min. 50 cm, zamontowana pod tylną dennicą opróżniającą, jako przedłużenie zbiornika – ochrona podwozia przed zabrudzeniem Lampy LED oświetlające: studzienkę, przestrzeń pracy z tyłu oraz po bokach pojazdu, przestrzenie półek Pakiet lamp LED oświetlających pojazd Obrotowe lampy ostrzegawcze LED umieszczone z tyłu pojazdu min. 2 szt. Oświetlenie LED oświetlające przestrzenie półek |
| Inne wymagania dotyczące urządzeń zabudowanych na podwoziu: | Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max. 1500 obr. / min. przy pracy obu pomp na maksymalnych parametrach Awaryjne wyłączniki STOP Urządzenia zabudowane na podwoziu mogące pracować jako przepompownia – w trybie ciągłym Urządzenia zabudowane na podwoziu posiadające pełne zabezpieczenie antykorozyjne, Opisy w języku polskim dotyczące obsługi urządzeń umieszczone na panelu sterowania w sposób trwały Wszystkie węże ssawno-tłoczne wyposażone w złącza typu „Ferrari” |

__________________________________________________________

(data, miejscowość oraz kwalifikowany podpis elektroniczny

wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)