ZAŁĄCZNIK NR  1A (PAKIET 1) WADIUM: 1400,00 zł

Wykaz przedmiotu zamówienia

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ, za cenę:

| LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto (1 szt.) | VAT (w %) | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor | 16 |  |  |  |  |

kwota netto (bez VAT)........................................................................................

Słownie zł............................................................................................................

stawka podatku VAT (%)...................................................................................

cena brutto (z VAT)............................................................................................

Słownie................................................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje Pozycje zaznaczone „xxx..” wykonawca nie wypełnia, tylko potwierdzi pod tabelą spełnienie wymagań podanych w niniejszej tabeli. |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać | ………..……podać |
| 2 | Model/typ | Podać | ………..……podać |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe Akumulator LI-ion min 2,5 Ah | Tak | XXX |
|  | Kardiomonitor stacjonarno przenośny o przekątnej min 10’’ kolorowy ekran LCD | Tak/podać | ………..……podać |
|  | Chłodzenie konwekcyjne bez zastosowania wentylatora, | Tak | XXX |
|  | Uchwyt do przenoszenia urządzenia | Tak | XXX |
|  | Parametry mierzone min :EKG/Resp/ST/Arytmia/NIBP/2 Temp/SpO2 | Tak/podać |  |
|  | Czujnik SpO2 z przewodem połączeniowym na palec dla dzieci czujniki kompatybilne w technologii NELCOR | Tak | XXX |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowej | Tak | XXX |
|  | Monitorowanie odcinka QT | Tak | XXX |
|  | Kpl mankietów od noworodków dla dorosłych | Tak | XXX |
|  | Chłodzenie kardiomonitor pasywne .System chłodzenia oparty wyłącznie o elementy stałe | Tak | XXX |
|  | Uchwyt montażowy kardiomonitora na ścianę | Tak | XXX |
|  | Karta komunikacji bezprzewodowej kompatybilna z systemem HP Aruba dla 2,4Ghz - g/n/ac dla 5Ghz - n/ac/ | Tak | XXX |
|  | Koszyk na akcesoria | Tak | XXX |
|  | Stanowisko do zdalnego podglądu i obsługi 16 kardiomonitorów . Prezentacja danych na 2 ekranach dotykowych, certyfikowanych jako wyroby medyczne o przekątnej min. 19””. Ekrany dotykowe. Stanowisko wyposażone zasilanie awaryjne typu UPS. Zasilanie 230 VAC zgodnie PN | Tak | XXX |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (do min. 48 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | Tak | XXX |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | Tak | XXX |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewniające wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | Tak | XXX |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | Tak | XXX |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | Tak | XXX |
|  | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o pobieranie danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | Tak | XXX |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą oraz oferowanymi kardiomonitorami. | Tak | XXX |
|  | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o wysyłanie parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | Tak | XXX |
| II | INNE |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie (w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) ) | TAK | XXX (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK | XXX PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | ………..……podać |
|  | Okres udzielanej gwarancji | min.: 24 miesiące | ………..……podać (podanie wartości poniżej minimalnego okresu gwarancji spowduję odrzucenie oferty a brak podania oznacza, że Wykonawca oferuję min. 24 miesięczny okres gwarancji ) |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela nr 2

| LP. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor wyposażony w kieszeń na akcesoria. | Tak/NIE |  | ………..……podać TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Długość zapamiętywanych trendów | < 1000 godz |  | ………..……podać < 1000 godz. - 0 pkt. > 1000 godz. - 10 pkt. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje < 1000 godz |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika | <500 zdarzeń |  | ………..……podać >500 zdarzeń – 5pkt. <500 zdarzeń – 0 pkt. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje <500 zdarzeń |
|  | Ilość wykrywanych zaburzeń rytmu | <23 |  | ………..……podać >23 – 5 pkt. <23 – 0 pkt. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje <23 |
|  | Wybór kilku wzorów definicji QT | 1 wzór |  | ………..……podać 1 wzór – 0 pkt. 2 wzory – 4 pkt 3 wzory – 8 pkt 4 i więcej – 10 pkt W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje 1 wzór |
|  | Mobilność kliniczna obsługiwana za pomocą interfejsu na smartfonie | Tak/NIE |  | ………..……podać TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia

spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób

szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp - Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do

uzupełnienia ww. tabeli.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę (zakup) oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Okres udzielonej gwarancji na całą oferowany asortyment min: 24 miesiące.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są: ………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email).