Arkusz Informacji Technicznej

Mobilne urządzenie robotyczne do rehabilitacji górnych części ciała – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waga <2,5 kg | Tak |  |
|  | Tryb pracy: Ciągły | Tak |  |
|  | Ilość trybów ćwiczeń: 5 (tryb ekranu dotykowego) 27 (tryb komputera zewnętrznego) 35 (tryb komputera zewnętrznego) - Konfiguracja rękawicy | Tak |  |
|  | Pompa Bezszczotkowa pompa silnika prądu stałego 100 % wolny od oleju i smaru | Tak |  |
|  | Zawory Kompaktowy zawór elektromagnetyczny Zakres ciśnienia znamionowego: 0 – 300kPa | Tak |  |
|  | RĘKAWICA |  |  |
|  | Rozmiar Trzy rozmiary: S, M, L | Tak |  |
|  | Wymiary S: 230mm (dł.) x 160mm (szer.) x 20mm (wys.) M: 260mm (dł.) x 160mm (szer.) x 20mm (wys.) L: 280mm (dł.) x 160mm (szer.) x 20mm (wys.) | Tak |  |
|  | Waga S: <150g M: <155g L: <155g | Tak |  |
|  | ZESTAW GŁÓWNYCH PRZEWODÓW |  |  |
|  | Długość: Min. 1,2 m | Tak |  |
|  | Waga: Max. 150 g | Tak |  |
|  | OPASKA NA NADGARSTEK |  |  |
|  | Wymiary 360mm x 100mm x 5mm | Tak |  |
|  | Waga: Max. 25g | Tak |  |
|  | PASEK NA KCIUK |  |  |
|  | Wymiary 300mm x 25mm x 2mm | Tak |  |
|  | Waga: Max 10 g | Tak |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Tryb pracy bierny oraz aktywnie wspomagany | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji stopnia trudności w trybie aktywnym | Tak |  |
|  | Wirtualna rzeczywistość | Tak |  |
|  | Funkcjonalne ćwiczenia ilość - 5 ćwiczeń | Tak |  |
|  | . Trening rozciągania statycznego dłoni (stretching) | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia sekwencji ćwiczeń | Tak |  |
|  | Feedback wizualno-akustyczny | Tak |  |
|  | Raporty z ćwiczeń , możliwość eksportu | Tak |  |
|  | Liczba ćwiczeń w trybie biernym 5 treningów cyklicznych 5 treningów zadań funkcjonalnych 1 trening statyczny | Tak |  |
|  | Liczba ćwiczeń w trybie aktywnie wspomaganym 3 treningi cykliczne 5 treningów zadań funkcjonalnych | Tak |  |
|  | Ustawienie progu wykrywania ruchów dłoni 3 poziomy: niski, średni wysoki | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym : Klasa II, podwójna izolacja z częścią użytkową typu BF z uziemieniem funkcjonalnym | Tak |  |
|  | Pierwszy moduł przygotowujący do rehabilitacji systemem robotycznym dłoni |  |  |
|  | Stymulacja elektromagnetyczna o wysokiej intensywności | TAK |  |
|  | Indukcja magnetyczna do 2,5 T | TAK |  |
|  | Maksymalna intensywność stymulacji 28 kT/sek | TAK |  |
|  | Częstotliwość powtarzania impulsów 1-150 Hz | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu pola magnetycznego 280 μs | TAK |  |
|  | Kształt impulsu: Sinusoidalny, dwufazowy | TAK |  |
|  | Czas trwania impulsu 0,01-60 [s] | TAK |  |
|  | Kolorowy graficzny ekran dotykowy min. 8,4'' | TAK |  |
|  | Nawigacyjny atlas anatomiczny | TAK |  |
|  | Gotowe programy terapeutyczne – 55 | TAK |  |
|  | Encyklopedia terapeutyczna | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Programy użytkownika | TAK |  |
|  | Typy modulacji amplitudowej: bez modulacji, trapezoidalny, sinusoidalny, schodkowy | TAK |  |
|  | Typy modulacji częstotliwościowej: bez modulacji, naprzemienny, trapezoidalny, sinusoidalny, losowy | TAK |  |
|  | Waga <35 kg | TAK |  |
|  | Wskaźnik intensywności pola magnetycznego | TAK |  |
|  | Wskaźnik czasu trwania zabiegu | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji gotowych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | System chłodzenia na cyrkulację powietrza | TAK |  |
|  | 6-przegubowe ramię dla bezobsługowej terapii | TAK |  |
|  | Terapia aktywna poprzez mobilny aplikator | TAK |  |
|  | Wbudowana kontrola jakości impulsów | TAK |  |
|  | Tryb kierunkowania terapii | TAK |  |
|  | Wskaźnik maksymalnej intensywności | TAK |  |
|  | Szybki wybór gotowego protokołu - ULUBIONE | TAK |  |
|  | Wskaźnik temperatury aplikatora | TAK |  |
|  | Wskaźnik temperatury wewnętrznej urządzenia | TAK |  |
|  | Trzy tryby pracy: podstawowy, pojedynczy impuls, sekwencja | TAK |  |
|  | Ustawienia manualne | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
|  | Drugi moduł przygotowujący do rehabilitacji systemem robotycznym dłoni |  |  |
|  | Moc wyjściowa maksymalna 20W | TAK |  |
|  | Jedna długość fali 1064 nm | TAK |  |
|  | Klasyfikacja lasera: IV | TAK |  |
|  | Tryby pracy: wiązka ciągła, impulsowa, superpulse, trójkątna, pojedynczy impuls, sekwencja | TAK |  |
|  | Liczba sekcji w trybie sekwencji: 99 | TAK |  |
|  | Dawka: 1-1000 J/cm2 | TAK |  |
|  | Obszar zabiegowy: 1- 500 cm2 | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy: Min. 8,4” | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do urządzenia skanującego o przekątnej 7 ”/ | TAK |  |
|  | Gotowe programy terapeutyczne – min. 40 | TAK |  |
|  | Encyklopedia terapeutyczna | TAK |  |
|  | Nawigacyjny atlas anatomiczny | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Ustawienia manual | TAK |  |
|  | Przycisk awaryjnego zatrzymania lasera | TAK |  |
|  | Regulacja plamki terapeutycznej w zakresie 10-30 mm | TAK |  |
|  | Regulacja mocy w trakcie trwania terapii | TAK |  |
|  | Ekran kondycji ciała: wybór fototypu skóry I-IV wg skali FitzPatricka, stanu tkanki (ostry, podostry, podprzewlekły, przewlekły)oraz masy tkanki | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji: do 1cm, do 2,5 cm, do 5cm, powyżej 5 cm | TAK |  |
|  | Przycisk awaryjny pacjenta 1,5 m | TAK |  |
|  | System skanujący z kamerą termowizyjną i monitorem temperatury zmian w tkance | TAK |  |
|  | Czujnik dystansu pomiędzy systemem skanującym a tkanką pacjenta | TAK |  |
|  | Terapia bezobsługowa dzięki systemowi skanującemu | TAK |  |
|  | Skan percepcji termicznej | TAK |  |
|  | Okulary ochronne 2 szt dedykowane IV klasie laserów | TAK |  |
|  | Ekran szybkiego wyboru gotowego protokołu-QUICK | TAK |  |
|  | Kalibracja sondy laserowej | TAK |  |
|  | Regulowana odległość skanera od tkanki: 10-50 cm | TAK |  |
|  | Prędkość skanowania: 1-60 cm/sek | TAK |  |
|  | Wzory skanowania tkanki: S-shape, linia, spirala, | TAK |  |
|  | Waga jednostki głównej wraz z sondą laserową: Max. 8 kg | TAK |  |
|  | Waga jednostki głównej wraz z Systemem Skanującym i stolikiem: Max. 36 kg | TAK |  |
|  | Trzeci moduł służący do diagnostyki oraz sprawdzania postępów w rehabilitacji systemem zrobotyzowanym dłoni |  |  |
|  | Kolorowy ekran Full HD 55” | TAK |  |
|  | Obszar operacyjny (szer. x dł.): 200 x 150 cm | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość pozycjonowania: 40-80 cm |  |  |
|  | Kamera 3D | TAK |  |
|  | Gotowe programy rehabilitacyjne: min. 100 | TAK |  |
|  | Gotowe ćwiczenia: min. 300 | TAK |  |
|  | Wirtualna rzeczywistość | TAK |  |
|  | Gry video z elementami ruchowymi | TAK |  |
|  | Feedback w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Gotowe testy diagnostyczne | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Wyniki ocen i treningów | TAK |  |
|  | Raportowanie postępów terapii | TAK |  |
|  | Kontrola tętna pacjenta za pomocą czujnika POLAR | TAK |  |
|  | Akcesoria standardowe: 5 par hantli, pianka, zestaw taśm elastycznych | TAK |  |
|  | Ćwiczenia kończyn dolnych i górnych | TAK |  |
|  | Nagrania medyczne | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia programów użytkownika | TAK |  |
|  | Programy ULUBIONE | TAK |  |
|  | Tworzenie własnych ćwiczeń | TAK |  |
|  | Badanie zakresów ruchomości w stawach kończyn górnych, dolnych oraz tułowia | TAK |  |
|  | Kontrola stabilności oraz kontrola tułowia | TAK |  |
|  | Narzędzia graficzne dla tworzenia własnych ćwiczeń | TAK |  |
|  | Porównywanie 2 video na ekranie | TAK |  |
|  | Graficzne przedstawienie sposobu wykonania ćwiczeń | TAK |  |
|  | Treningi podzielone na kategorie: zdolności, obszary ciała, akcesoria | TAK |  |
|  | Szybkie wyszukiwanie ćwiczeń | TAK |  |