Załącznik nr 2 do zapytania o propozycję – Szczegółowe wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PO ZMIANACH Z DNIA 05.02.2024 R.

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa na rzecz Odbiorcy 6 podnośników jezdnych elektrycznych, w tym wyposażonych w nosidło z zagłówkiem na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach. 

Odbiorca wymaga również dostarczenia wymaganych przez producenta kompletów baterii na każdy w/w podnośnik.

- Wymagania dla podnośników jezdnych z nosidłem z zagłówkiem:

- Możliwość rozłożenia na dwie części składowe bez użycia narzędzi.

- Podwieszka/nosidło w wersji transportowo-kąpielowej z zagłówkiem 
w rozmiarach L lub XL (do uzgodnienia).

- Ciężar podnoszenia minimum 150 kg.

- Sposób podnoszenia elektryczny.

- Gwarancja na baterie minimum 1 rok.

- Ręczny rozstaw podstawy jezdnej.

- Możliwość ładowania na stacji bazowej i/lub za pomocą kabla.

- Koła o niskim tarciu.

- Sposób podnoszenia elektryczny.

- Wyposażony w wyłącznik awaryjny.

- Przedział podnoszenia min. w przedziale 40 cm - 43 cm.

- Przedział podnoszenia max. w przedziale 162 cm -165 cm.

- Średnica kół max. 10 cm.

- Ciężar całkowity urządzenia w przedziale 32 kg - 34 kg.

- Maksymalna długość nóg w przedziale 106 cm - 110 cm.

- Szerokość podstawy zewnętrznej max. 100 cm.

- Nadający się do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów.

- Podnośnik odpowiedni do przesadzania chorego, np. z łóżka na wózek oraz pomagać również podczas zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, w czasie kąpieli oraz innych czynnościach powiązanych z przemieszczeniem oraz transportem chorych w obrębie jednej kondygnacji.

- Ciężar najcięższej pojedynczej części max. 20 kg.

- Nosidło i ładowarka do akumulatorów w komplecie.

- Sterowany za pomocą pilota.

- Pojemność akumulatora powinna zapewniać ok. 30 podnoszeń.

- Certyfikat CE.