III.242.30.2021								                  Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

(wymagania minimalne)

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 19 części.

- Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia. Zamawiający dokona wyboru ofert dla każdej z części z osobna.

Część 1:

Urządzenie wielofunkcyjne – kolorowe – 3 sztuki.

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe

Kopiarka, drukarka, skaner, faks

Maksymalny format A4

Szybkość druku A4 25 str/min mono i kolor

Pamięć 256 MB

Języki drukarki PCL5c, PCL6, PostScript® 3

Interfejsy: USB, karta sieciowa, WiFi, NFC

Automatyczny dupleks

Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy dokumentów

Tonery startowe na 1000 stron CMYK (przy pokryciu 5%)

Możliwość stosowania wydajnych tonerów o wydajności do 6300 stron

Kolorowy wyświetlacz dotykowy

Część 2:

Dysk zewnętrzny SSD – 7 sztuk.

| Pojemność | 512 GB |
| --- | --- |
| Format | 2.5" |
| Interfejs | USB 3.2 Gen. 2 x 2 |
| Złącza | USB Type-C |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 1050 MB/s |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 1000 MB/s |
| Dodatkowe informacje | 256-bitowe szyfrowanie danych AES Kompatybilność z Windows i Mac OS Ochrona danych za pomocą klucza dostępu Sprzętowe szyfrowanie Czytnik linii papilarnych |
| Dołączone akcesoria | Kabel USB-C |
|  | Kabel USB-C > USB-A |
| Kolor | Czarny |

Część 3:

Dysk SSD wewnętrzny – 5 sztuk

Pojemność

480 GB

Format

2.5"

Interfejs

2,5" SATA

Prędkość odczytu (maksymalna)

555 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna)

540 MB/s

Odczyt losowy

82,000 IOPS

Zapis losowy

88,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci

TLC

Niezawodność MTBF

1 500 000 godz

Radiator

Nie

Dodatkowe informacje

Odporność na wibracje i upadki

Kolor

Czarny

Waga

45 g

Część 4:

Mysz bezprzewodowa – 8 sztuk

Typ myszy

Klasyczna

Mobilna

Łączność

Bezprzewodowa

Sensor

Optyczny

Rozdzielczość

1000 dpi

Liczba przycisków

3

Rolka przewijania

1

Interfejs

2,4 GHz

USB

Zasięg pracy

do 10 m

Zasilanie

Bateria AA x1

Czas pracy na baterii

Do 12 miesięcy

Profil

Uniwersalny

Podświetlenie

Brak

Dodatkowe informacje

Odbiornik Unifying

Dołączone akcesoria

1x bateria AA

Kolor

Czarno-srebrny

Długość

95 mm

Szerokość

55 mm

Wysokość

39 mm

Waga

84 g

Część 5:

Komputer stacjonarny – 5 sztuk

Procesor

Intel Core i7-10700 (8 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.80 GHz, 16 MB cache)

Chipset

Intel B460

Pamięć RAM

16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

32 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)

2/0

Karta graficzna

Intel UHD Graphics 630

Wielkość pamięci karty graficznej

Pamięć współdzielona

Dysk SSD PCIe

512 GB

Dysk HDD SATA 5400 obr.

1000 GB

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Dźwięk

Zintegrowana karta dźwiękowa

Łączność

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

LAN 10/100/1000 Mbps

Bluetooth

Złącza - panel przedni

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Złącza - panel tylny

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

Wyjście audio - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Porty wewnętrzne (wolne)

PCI-e x16 - 1 szt.

PCI-e x1 - 1 szt.

Zasilacz

260 W

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Mysz i klawiatura w zestawie

Klawiatura przewodowa

Mysz przewodowa

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

System operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość

290 mm

Szerokość

93 mm

Głębokość

293 mm

Waga

4,7 kg

Część 6:

Monitor komputerowy – 8 sztuk

Przekątna ekranu

23,8"

Powłoka matrycy

Matowa

Rodzaj matrycy

LED, IPS

Typ ekranu

Płaski

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu

16:09

Częstotliwość odświeżania ekranu

60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw

Brak informacji

Liczba wyświetlanych kolorów

16,7 mln

HDR

Nie

Czas reakcji

14 ms

Wbudowany kalibrator

Nie

Technologia synchronizacji

Nie posiada

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki

0,274 x 0,274 mm

Jasność

250 cd/m²

Kontrast statyczny

1 000:1

Kontrast dynamiczny

3 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie

178 stopni

Kąt widzenia w pionie

178 stopni

Złącza

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Tuner TV

Nie

Głośniki

Tak

Moc głośników

2 x 1.5W

Obrotowy ekran (PIVOT)

Tak

Regulacja wysokości (Height)

Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Nie

Możliwość montażu na ścianie - VESA

VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna

E

Pobór mocy podczas pracy

15 W

Pobór mocy podczas spoczynku

< 0,5 W

Kolor

Czarny

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel HDMI

Szerokość

542 mm

Wysokość (z podstawą)

462 mm

Głębokość (z podstawą)

179 mm

Waga

4,8 kg

Część 7:

Switch 24portowy – 1 sztuka

Sprzęt używany, 100% sprawny

| Rodzaj urządzenia | Switch |
| --- | --- |
| Wersja oprogramowania | LAN Lite |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Rodzaj portów dominujących | Miedziane |
| Ilość portów [RJ45] | 24 |
| Szybkość portów dominujących | 1G |
| Prędkość portów uplink | 1G |
| Porty uplink SFP [1G] | 4 |
| Typ PoE | PoE+ |
| Standard IEEE | 802.3at |
| Ilość portów PoE | 24 |
| Dostępna moc PoE [W] | 195 |
| Maksymalna moc na port [W] | 30 |
| Prędkość przełączania full-duplex [Gbps] | 56 |
| Prędkość przekazywania 64-bajty [Mpps] | 41.67 |
| Maksymalna ilość aktywnych VLANs | 255 |
| Dostępne identyfikatory VLAN | 4094 |
| Unicast MAC adres | 16000 |
| MTU | 1500 |
| Jumbo frame | 10240 |
| Możliwość stackowania | Nie |
| Pamięć flash [MB] | 256 |
| Pamięć DRAM [MB] | 512 |
| Procesor CPU [MHz] | 800 |
| Port USB | Tak |
| Temperatura pracy min. [°C] | -5 |
| Temperatura pracy maks. [°C] | 45 |
| Wilgotność pracy min.[%] | 5 |
| Wilgotność pracy maks.[%] | 95 |
| Minimalne zużycie prądu [W] | 17.52 |
| Maksymalne zużycie prądu [W] | 24 |
| Złącze zasilania awaryjnego | Nie |
| Redundanty zasilacz | Nie |
| Redundanty zasilacz w komplecie | Nie |
| Rodzaj chłodzenia | Pasywne |
| Wysokość [cm] | kwi.40 |
| Szerokość [cm] | 44.50 |
| Głębokość [cm] | 26.50 |

Część 8:

Switch 8portowy – 2 sztuki

Typ obudowy

Biurkowy

Zarządzanie

Niezarządzalny

Architektura sieci

Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów

8

Złącza

RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt.

Obsługiwane standardy

IEEE 802.3

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 z

IEEE 802.3 ab

IEEE 802.3 af

IEEE 802.1 p

Rozmiar tablicy MAC

8 k

Ramka Jumbo

9,216 B

Algorytm przełączania

Store-and-forward

Szybkość przekierowań pakietów

11,9 Mb/s

Przepustowość

16 Gb/s

Bufor pamięci

2 MB

Maksymalny pobór mocy

4,1 W

MTBF

2 066 844 h

Dodatkowe informacje

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

Wysokość

30 mm

Szerokość

104 mm

Głębokość

160 mm

Waga

0,43 kg

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Elementy montażowe

Część 9:

Switch 5portowy – 1 sztuki

Typ obudowy

Biurkowy

Zarządzanie

Niezarządzalny

Architektura sieci

2.5 Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów

5

Złącza

RJ-45 100/1000/2500 Mbps - 5 szt.

Power over Ethernet (PoE)

Brak PoE

Obsługiwane standardy

IEEE 802.3

IEEE 802.3 p

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 x

IEEE 802.3 ab

IEEE 802.3 bz

Rozmiar tablicy MAC

16 k

Ramka Jumbo

10,240 B

Algorytm przełączania

Store-and-forward

Szybkość przekierowań pakietów

18,6 Mb/s

Przepustowość

25 Gb/s

Bufor pamięci

1,5 MB

Warstwa przełączania

2

Materiał obudowy

Metal

Maksymalny pobór mocy

12 W

Dodatkowe informacje

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

Automatyczna negocjacja szybkości połączeń

QoS

Wysokość

26 mm

Szerokość

209 mm

Głębokość

126 mm

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Stopki gumowe

Część 10:

Telefon systemowy – 2 sztuki

| Wejście słuchawkowe | Jack 3,5 mm |
| --- | --- |
| Ilość kont SIP | 1 |
| BLF | Tak |
| PoE | Tak |
| Wbudowany switch | Nie |
| Gigabit Ethernet | Nie |
| Typ wyświetlacza | Monochromatyczny |
| Bluetooth | Nie |
| Port USB | Nie |
| Uwagi | Telefon systemowy kompatybilny |
|  | z centralą telefoniczna |
|  | SILICAN MAC-6400 |

Część 11:

Kamera zewnętrzna IP – 2 sztuki

| Standard: | TCP/IP |
| --- | --- |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2592 x 1944 - 5 Mpx , |
|  | 2688 x 1520 - 4 Mpx , |
|  | 2304 x 1296 - 3 Mpx , |
|  | 1920 x 1080 - 1080p |
|  | 1280 x 960 - 1.3 Mpx |
|  | 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 99 ° ... 26 ° (dane producenta) |
|  | 96 ° ... 26 ° (nasze testy) |
| Kompresja: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 5 Mpx |
|  | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Audio: | Wejście na mikrofon zewnętrzny |
|  | Wyjście audio |
|  | Obsługa dwukierunkowego audio |
|  | Detekcja dźwięku |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 18.06 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| Wybrane funkcje: | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia |
|  | 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie |
|  | ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu |
|  | F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi |
|  | Detekcja ruchu |
|  | Konfigurowalne strefy prywatności |
|  | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
|  | BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) |
|  | HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) |
|  | AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu |
|  | Automatyczny balans bieli |
|  | Mirror - Odbicie lustrzane obrazu |
|  | Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), |
|  | 12 V DC / 820 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 9.8 W |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Waga: | 0.78 kg |
| Wymiary: | 242 x 91 x 91 mm |

Część 12:

Telefon bezprzewodowy – 4 sztuki

| Współpracująca linia telefoniczna | analogowa |
| --- | --- |
| Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP) | tak |
| Wbudowana książka telefoniczna | 50 wpisów |
| Wyświetlacz | czarno - biały LCD |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak |
| Podświetlenie klawiatury | nie |
| Tryb głośnomówiący | nie |
| Sekretarka | nie |
| Funkcja SMS | nie |
| Przywołanie słuchawki | tak |
| Menu w języku polskim | tak |
| Liczba słuchawek w komplecie | 1 |
| Funkcje dodatkowe | budzik |
| Możliwość montażu na ścianie | tak |
| PARAMETRY FIZYCZNE |  |
| Zasilanie słuchawki | 2 akumulatory AAA NiMH |
| Czas rozmowy | 15 godzin |
| Czas czuwania | 168 godzin |
| Kolor obudowy | czarny |
| Zasięg słuchawki w pomieszczeniach | 30 metrów |
| WYPOSAŻENIE |  |
| Wyposażenie | 2 akumulatory AAA (NiMh 600mAh), baza, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel telefoniczny (1,5 m), zasilacz |

Część 13:

Router WIFI – 1 sztuka

| Rodzaj CPU | IPQ-4018 |
| --- | --- |
| Częstotliwość CPU | 716 MHz |
| Ilość rdzeni CPU | 4 |
| Pamięć RAM | 128 MB |
| Architektura | ARM 32bit |
| Ilość Portów Ethernet 10/100/1000 | 5 |
| Ilość gniazd USB | 1 |
| Typ gniazda USB | USB type A |
| Model chipsetu radiowego | IPQ-4018 |
| Standardy radiowe | 2.4GHz 802.11b/g/n |
|  | 5GHz 802.11ac |
| Ilość torów radiowych | 2.4GHz - 2 |
|  | 5GHz - 2 |
| Moc nadawania 2,4GHz 6MBit/s | 27 dBm |
| Moc nadawania 2,4GHz 54MBit/s | 24 dBm |
| Moc nadawania 2,4GHz MCS0 | 27 dBm |
| Moc nadawania 2,4GHz MCS7 | 23 dBm |
| Moc nadawania 5GHz 6MBit/s | 26 dBm |
| Moc nadawania 5GHz 54MBit/s | 22 dBm |
| Moc nadawania 5GHz MCS0 | 26 dBm |
| Moc nadawania 5GHz MCS7 | 21 dBm |
| Moc nadawania 5GHz MCS9 | 19 dBm |
| Czułość 2,4GHz 6MBit/s | -96 dBm |
| Czułość 2,4GHz 54MBit/s | -78 dBm |
| Czułość 2,4GHz MCS0 | -96 dBm |
| Czułość 2,4GHz MCS7 | -73 dBm |
| Czułość 5GHz 6MBit/s | -96 dBm |
| Czułość 5GHz 54MBit/s | -80 dBm |
| Czułość 5GHz MCS0 | -96 dBm |
| Czułość 5GHz MCS7 | -75 dBm |
| Czułość 5GHz MCS9 | -70 dBm |
| Zysk anteny | 2.5dBi dBi |
| Zakres napięcia wejściowego | 12-30 V |
| Gniazdo zasialjące typu Jack | 1 |
| Port typu PoE in | Passive PoE |
| Maksymalny pobór energii | 15 W |
| Wymiary | 34 x 119 x 98 mm |
| Sprawdzone w temperaturze otoczenia | -40° .. +50° C |
| Nośnik danych | FLASH |
| Pojemność nośnika danych | 16 MB |
| System operacyjny | RouterOS |
| Poziom licencji | 4 |

Część 14:

Zestaw do wideokonferencji – 1 sztuka

Kamera

18X zoom całkowity (12X zoom optyczny)

Przysłona f/1.8- f/2.8

Full HD 1080p

Zakres ruchu 170 poziom; +90/-30 pochylenie;

Pole widzenia 82 (przekątna)

Standardowy gwint statywowy

Obrót obrazu (do montażu sufitowego)

Kensington security slot

Zestaw głośnomówiący

Mikrofon typu pełny dupleks

Możliwość podłączenia dwóch kolejnych zestawów głośnomówiących (nie dołączony do zestawu);

Wejście liniowe aux 3.5mm do podłączenia telefonu lub PC

Dotykowy interface obsługi głośności (głośniej/ciszej, wyciszenie, wejście liniowe)

10W głośnik,maksymalne wyjście 95dBSPL

Mikrofony, 3 kierunkowe pokrywające 360 stopni, obszar max. 9m średnicy

Redukcja echa

Redukcja szumu

Wymagania

Windows 7/10

Mac OS X 10.7 lub wyższy

Google Chromebook 6.0.3809.102, Android 6 lub wyższy

3.2 GHz Intel Core i5-4460 Processor lub wyższy

4 GB RAM lub więcej

USB 3.1 (kompatybilny z USB 2.0)

Kompatybilne aplikacje

Zoom

Microsoft® Teams

Skype for Business

Skype

Google Hangouts meet

Intel® Unite™

RingCentral

BlueJeans

V-Cube

LiveOn

CyberLink U Meeting®

TrueConf

Część 15:

Przedłużacz – 4 sztuki

Typ

Antyprzepięciowa

Ładująca

Liczba gniazd sieciowych

5

Gniazda

Z uziemieniem - 5 szt.

USB - 2 szt.

Długość przewodu

1,5 m

Maksymalne obciążenie

2300 W

Napięcie znamionowe

230 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Prąd znamionowy urządzenia

10Amper

Zabezpieczenie nadprądowe

Bezpiecznik 10 A

Zabezpieczane linie

L-N

Dodatkowe informacje

System Child Protection

Sygnalizacja LED - wskaźnik ochrony antyprzepięciowej

Ładowarka USB 2 x 5V/2,1A

Szerokość

64 mm

Długość

370 mm

Wysokość

39 mm

Waga

548 g

Część 16:

Laptop – 2 sztuki

Procesor

AMD Ryzen™ 7 5800U (8 rdzeni, 16 wątków, 1.90–4.40 GHz, 20 MB cache)

Pamięć RAM

16 GB (DDR4, 3200MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

16 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)

0/0 (pamięć wlutowana)

Dysk SSD M.2 PCIe

512 GB

Wbudowany napęd optyczny

Nie

Dotykowy ekran

Nie

Typ ekranu

Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu

13,3"

Rozdzielczość ekranu

2560 x 1600 (WQXGA)

Jasność matrycy

400 cd/m²

Karta graficzna

AMD Radeon™ Graphics

Pamięć karty graficznej

Pamięć współdzielona

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 6

Moduł Bluetooth 5.2

Złącza

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.

HDMI 2.0 - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii

Litowo-polimerowa

Pojemność baterii

3-komorowa, 3560 mAh

Kolor dominujący

Srebrny

Czytnik linii papilarnych

Tak

Podświetlana klawiatura

Tak

Kolor podświetlenia klawiatury

Biały

Zabezpieczenia

Szyfrowanie TPM

Obudowa i wykonanie

Aluminiowa pokrywa matrycy

Aluminiowe wnętrze laptopa

Aluminiowa obudowa

System operacyjny

Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Dodatkowe informacje

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Matryca z pokryciem barw 100% sRGB

Wysokość

16,9 mm

Szerokość

297 mm

Głębokość

210 mm

Waga

0,94 kg

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Część 17:

Projektor – 1 sztuka

Jasność źródła światła: 5100 ANSI lumenów

Technologia: DLP Rozdzielczość: 1.280 x 800 (WXGA)

Kontrast: 10000:1

Zoom/Focus: 1.7x / ręczny

Wejścia wideo: HDMI, DVI-D, Component (BNC), MHL / HDMI, HDBaseT

Wyjścia video: VGA (D-Sub15 Wejścia audio: Mikrofon (mini jack 3.5 mm),

3 x mini jack 3.5 mm, RCA (L/R)

Wyjścia audio: mini jack 3.5 mm, RCA (L/R)

Porty komunikacyjne: RS232, RJ-45, USB (b), Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego, Trigger 12V, 3D Sync, USB (a) zasilające (5V/1.5A)

Wbudowany głośnik: 7 W RMS x 2

Moc/źródło światła: 370 W (tryb normalny) / 280 W (ECO)

Wymiary: (wys. x szer. x głęb.) 143 x 445 x 330.17 mm

Waga: 8.4 kg

Część 18:

Dysk HDD – 5 sztuk

| Typ dysku twardego | 3.5" |
| --- | --- |
| Pojemność dysku twardego w gigabajtach | 16 TB |
| Szybkość obrotowa | 7200 RPM |
| Typ interfejsu komunikacyjnego | Serial ATA III |
| Rozmiar bufora dysku pamięci | 512 MB |
| Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego | min. 6 Gbit/s |
| Maksymalna trwała szybkość przesyłania danych | 262 MB/s |
| Poziom szumu, bezczynny | 20 dB +/-2 |
| Średni czas do awarii (MTTF) | 2.500.000 h |
| Cykli włączeń/wyłączeń | 600.000 |
| Łączna liczba TB przesłanych rocznie | min. 550 TB/rok |
| Tryb pracy | 24 godz./dzień, 7 dni/tydzień |
| Warunki zewnętrzne: |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | od 5 - 55 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | od -40 - +70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | od 5 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | od 5 - 95% |
| Wstrząsy (Shock Operating) | 686 m/s2 { 70 G +/-7} ( 2 ms duration ) |
| Wstrzasy (Shock Non-Operating) | 2450 m/s2 { 250 G +/-25} ( 2 ms duration ) |
| Wibracje (Vibration Operating) | 2.45 m/s2 { 0.25 G +/-0,05} ( 300 to 500 Hz ) |
| Wibracje (Vibration Non-Operating) | 29.4 m/s2 { 3.0 G +/-0,3} ( 5 to 500 Hz) |
| Waga i rozmiary: |
| Szerokość produktu | 101,8 mm +/-1 |
| Wysokość produktu | 26,1 mm +/-1 |
| Głębokość produktu | 147 mm +/-2 |
| Waga produktu | do 720 g |

Część 19:

Switch – 2 zestawy

Sprzęt używany, 100% sprawny

|  | Zestaw składa się z: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Switch 1szt |  |
|  | Rodzaj urządzenia | Switch |
|  | Wersja oprogramowania | IP Base |
|  | Warstwa przełączania | 3 |
|  | Rodzaj portów dominujących | Światłowodowe |
|  | Ilość portów [X2] | 8 |
|  | Szybkość portów dominujących | 10G |
|  | Opcjonalne porty uplink | Tak |
|  | Typ PoE | Brak |
|  | Prędkość przełączania full-duplex [Gbps] | 320 |
|  | Prędkość przekazywania 64-bajty [Mpps] | 250 |
|  | Maksymalna ilość aktywnych VLANs | 4096 |
|  | Dostępne identyfikatory VLAN | 4096 |
|  | Unicast MAC adres | 55000 |
|  | MTU | 9000 |
|  | Jumbo frame | 9216 |
|  | Możliwość stackowania | Nie |
|  | Pamięć DRAM [MB] | 512 |
|  | Procesor CPU [GHz] | sty.30 |
|  | Port USB | Tak |
|  | Temperatura pracy min. [°C] | 0 |
|  | Temperatura pracy maks. [°C] | 40 |
|  | Wilgotność pracy min.[%] | 10 |
|  | Wilgotność pracy maks.[%] | 90 |
|  | Moc zasilacza [W] | 1000 |
|  | Złącze zasilania awaryjnego | Nie |
|  | Redundanty zasilacz | Tak |
|  | Redundanty zasilacz w komplecie | Nie |
|  | Rodzaj chłodzenia | Wentylator |
|  | Wysokość [cm] | sie.90 |
|  | Szerokość [cm] | 43.70 |
|  | Głębokość [cm] | 45.50 |
|  | Waga [kg] | 13.40 |
| 2 | Wkładki 4szt |  |
|  | Parametry techniczne: |  |
|  | - Charakterystyka długości fali - 850-nm, |  |
|  | - złącza typu - SC duplex. |  |
|  | - zasięg efektywnego działania - 300m |  |
|  | Rodzaj urządzenia | Moduł optyczny |
|  | Standard modułu | X2 |
|  | Typ modułu | Duplex |
|  | Prędkość transmisji [Gbps] | 10 |
|  | Typ złącza | SC |
|  | Ilość włókien | 2 |
|  | Długość fali [nm] | 850 |
|  | Typ światłowodu | Wielomodowy |
|  | Zasięg transmisji [km] | 0.30 |
|  | Minimalna moc nadajnika [dBm] | -7.30 |
|  | Maksymalna moc nadajnika [dBm] | -9.90 |
|  | Zakres temperatur | Standardowy |
|  | Minimalna temperatura pracy [°C] | 0 |
|  | Maksymalna temperatura pracy [°C] | 70 |
| 3 | Patchcord światłowodowy 4szt |  |
|  | Wielomodowy dupleksowy patchcord światłowodowy LC-SC o długości 3m OM3 |  |

Wykonawca określa producenta oraz model oferowanego sprzętu . Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę sprzętu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty włącznie z kosztem dostawy do Odbiorcy:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 80-401 Gdańsk Al. Hallera 14