| PRZEDMIAR ROBÓT Remont gminnej drogi publicznej nr 119979D w miejscowości Szklarnia Długość 2415 m |
| --- |
| Lp. | Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień | Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45100000-8 |
| 1 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Frezowanie lokalnie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej i tłucznia o średniej grubości 4 cm z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 1 km z późniejszym wbudowaniem w pobocza drogi w ilości V=120,75 m³ F= 2415x3,50 =8452,00 (V=8452,00x0,04=338,08 m³) | m² | 8452,00 |
| 2 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Mechaniczne wycinanie krzaków wraz z karczowaniem poszycia F= 440X2,0=880,0 m² | ha | 0,09 |
| D-04.00.00 PODBUDOWA – kod CPV 45233120-6 |
| 3 | 45233120-6 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 50 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników – wykonanie koryta pod remont nawierzchni w miejsu występowania przełomu F=60,00 m² | m² | 60,00 |  |
| 4 | 45233120-6 | D-04.01.01 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – wywiezienie gruntu z korytowania V=60,0x0,50=30,00 | m³ | 30,00 |  |
| 5 | 45233120-6 | D-04.01.02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm od remont przełomu F=60,00 (remont przełomu)=60,00 | m² | 60,00 |  |
| 6 | 45233120-6 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kamienia łamanego 60-120 mm o grubości 30 cm - remont przełomu F=60,00 | m² | 60,00 |  |
| 7 | 45233120-6 | D-04.04.01 | Profilowanie podbudowy po sfrezowaniu i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie F=8452,00 | m² | 8452,00 |  |
| 8 | 45233120-6 | D-04.01.02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m² pod nawierzchnię jezdni F=8452,00 | m² | 8452,00 |  |
| D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233120-6 |
| 9 | 45233120-6 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na jezdni, zjazdach i mijankach F=8452,00+2415x2x0,05=8694,00 | m² | 8694,00 |  |  |
| 10 | 45233120-6 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) jezdnia, zjazdy F=8452,00 | m² | 8452,00 |  |  |
| D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233142-6 |
| 11 | 45233142-6 | D-04.04.02 | Utwardzenie poboczy frezowiną z zagęszczanym mechanicznie o grubości 4 cm i szerokości 50cm V=2x2415,0x0,05x0,50=120,75 m³ | m³ | 120,75 |  |  |
| 12 | 45233142-6 | D-06.03.01 | Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy o średniej grubości 10 cm na szerokości 50 cm na krawędziach jezdni z odwiezieniem gruntu ze ścinki na odległość do 1 km F=2x2369,00x0,50=2369,00 (236,90 m³) | m² | 2369,00 |  |  |
| 13 | 45233142-6 | D-07.02.01 | Oczyszczenie, prostowanie i malowanie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur U-12a o rozstawie łupków co 1,50 m L=110+172+63+211+25=581 (kolor biały i niebieski) | m | 581 |  |  |
| 14 | 45233142-6 | D-07.02.01 | Remont istniejących poręczy wraz z uzupełnieniem brakujących elementów z rur oraz oczyszczenie i malowanie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur U-12a o rozstawie łupków co 1,50 m L=6+6+15+17=44 (kolor biały i niebieski) | m | 44 |  |  |